Воспламенение предварительно не перемешенной смеси

в камере сгорания ГПВРД с использованием Q-DC разряда на пилоне

Колосов Н.С.*1, 2, Фирсов А.А.1

* - Студент, 2 курс магистратуры

1-ОИВТ РАН, Москва, Россия

2-МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

E-mail: nikitakv97@mail.ru

Плазменно-стимулированное горение топлива в сверхзвуковом потоке представляет собой надежный подход к воспламенению и удержанию пламени в различных геометрических конфигурациях камер сгорания ГПВРД при широком диапазоне параметров набегающего потока и расходов топлива [1]. При этом, как правило, электрический разряд расположен вблизи стенки, что ограничивает применение этого метода в камерах сгорания больших размеров [2].

С целью устранения этого недостатка предложена геометрическая конфигурация, в которой инжекторы топлива и плазменный модуль расположены на пилоне [3]. Инжекция топлива производилась через расположенные на торце цилиндрические отверстия. Ранее было установлено, что разряд предпочитает локализацию в слое смешения топлива и окислителя, исходя из этого определялось положение электродов на пилоне[4]. В качестве топлива использовался этилен.

Было произведено исследование влияния разряда постоянного тока на горение в сверхзвуковом потоке (число Маха М=2) при различных токах разряда и различных расходах горючего на сверхзвуковой аэродинамической трубе ИАДТ-50. Рассматривался диапазон токов от 2 до 5,5 А и ряд расходов от 1 до 7 г/с. В качестве диагностик проводились: теневая видеосъёмка, высокоскоростная съёмка, измерение распределения статического давления по каналу и электрических характеристик разряда.

В ходе экспериментов получено устойчивое горение в широком диапазоне расходов топлива и токов разряда. Горение сопровождается значительным ростом статического давления в канале, типичные зависимости давления от времени во время работы разряда  представлены на Рис. 1. Также имело место активное оптическое излучение, наблюдаемое при скоростной видеосъёмке см. Рис. 2., а фронт пламени отчетливо виден на теневой визуализации, см. Рис. 3.

Рис. 1. График давления при различном удалении от пилона. 
«р» - разряд без топлива; «р+т» - разряд с топливом.

Рис. 2. Момент зажигания этилена в сверхзвуковом потоке.

Рис. 3. Теневая визуализация интенсивного горения

Литература

1. S.B. Leonov, Electrically driven supersonic combustion // Energies, 2018, 11, 1733

2. A.A. Firsov, K.V. Savelkin, D.A. Yarantsev, S.B. Leonov, Plasma-enhanced mixing and flameholding in supersonic flow // Phil. Trans. R. Soc. A, 2015, 373, 20140337

3. A.A. Firsov, E.V. Dolgov, N.S. Kolosov, D.A. Yarantsev, CFD analysis of pylon equipped by plasma module for combustion in supersonic airflow // Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1698, 012014

4. A.V. Efimov, А.А. Firsov, N.S. Kolosov, S.B. Leonov, Characterization of electric discharge collocated with gas jet in supersonic airflow // Plasma Sources Science and Technology, 2020, 29, 07LT01