Ускорение электронов лазерным полем релятивистской интенсивности в плазменном канале

Стародубцева Е.М., Цымбалов И.Н., Горлова Д.А., Савельев-Трофимов А.Б.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ekaterina.starodubtseva.2001@gmail.com

Современные лазерные системы позволяют генерировать импульсы малой длительности (10-1000 фс) и пиковой мощности до нескольких ПВт, что при фокусировке позволяет достигать релятивистских интенсивностей (I>1018 Вт/см2). Взаимодействие излучения высокой интенсивности с атомами мишени формирует лазерную плазму, обладающую рядом уникальных свойств, одним из которых является немаксвелловское распределение электронов по энергиям. Вследствие различных механизмов ускорения электроны в плазме могут набирать энергию в десятки и даже сотни МэВ.

Одним из эффективных механизмов ускорения электронов является прямое лазерное ускорение (DLA [1]). Данный эффект наблюдался экспериментально. В частности, в лаборатории Релятивистской лазерной плазмы МГУ на 1ТВт Ti:Sa лазерной системе МЛЦ МГУ (интенсивность в вакууме ~ 5⋅1018 Вт/см2 ) был получен коллимированный пучок электронов (расходимость ~ 0.05 рад) с температурой 2 МэВ. Данные результаты требовали дальнейшей оптимизации, и для этого было проведено численное рассмотрение движения электрона в плазменном канале.

Была рассмотрена модель [1], в которой электроны под действием лазерного излучения формируют плазменный канал, который характеризуется радиальным электрическим и азимутальным магнитным статическими полями, которые аппроксимируются уравнениями:

где  – нормированный векторный потенциал. Обозначение S говорит о статическом характере данных полей.

Лазерное излучение задается в виде однородной плоской волны:

;

где   − показатель преломления.

Можно показать, что движение по  в комбинации данных полей представляет собой вынужденные негармонические колебания с собственной частотой  и частотой вынуждающей силы . Следовательно, движение по  может быть приближенно описано уравнениями:

где  – значение скорости на оси канала (x=0).

Для анализа параметров инжекции, при которых электроны захватываются и ускоряются, была написана программа, извлекающая фазу колебаний  и строящая фазовые портреты  (рис.1), где . Энергия электрона увеличивается, если , и уменьшается, если .

Рис. 1. Поведение электронов в фазовом пространстве для различных γ Параметры: a0=1.5, γ=1.02-1.10, vz0=0.01c, x0=0, z0=(3π/2)/k

Из фазового портрета на рис.1 видно, что электрон, находящийся в начале своего движения на оси канала (x0=0) может ускоряться с γ=1.02-1.10 до γ ~ 120. При z0=(3π/2)/k начальное положение электрона приблизительно соответствует нижней части образующегося “кольца”, что позволяет получить наибольшее увеличение γ  на фазовом портрете.

Рис. 2. Поведение электронов в фазовом пространстве для различных vx0 Параметры: a0=1.5, γ=1.06, vx0=(0.27-0.33)c, x0=0, z0=(3π/2)/k

Из анализа результатов, представленных на рис.2, следует, что для данных параметров большое увеличение γ испытывают лишь электроны с vx0 больше 0.30c.

При построении данных фазовых портретов эффективная длина канала оказывается ~ 120мкм.

Результаты численного рассмотрения движения электрона в плазменном канале говорят о возможности дальнейшей оптимизации режима ускорения электронов.

Планируется уточнение данной модели, например, более корректное описание лазерного импульса.

Литература

- Tsakiris G. D. et.al. Physics of Plasmas, 7(7):3017–3030, 2000.

- I Tsymbalov et.al. Plasma Physics and Controlled Fusion, 63(2):022001, 2020.