Квантовая метрология на основе запутанных светлых солитонов

в условиях диссипации частиц

Царёв Д.В. 1, Нго В.Т. 1, Алоджанц А.П. 2

1аспирант

2д.ф.-м.н., профессор

Санкт-Петербургский национальный исследовательский Университет ИТМО,
факультет Лазерной Фотоники и Оптоэлектроники, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: dmitriy_93@mail.ru

В настоящее время пристальное внимание в мире особый интерес вызывает проблема повышения точности квантовых измерений различных физических параметров. Такие исследования находят применение в гравитометрии, литографии, оптофлюидике, обработке и передачи информации и других областях современной науки. Традиционная интерферометрия с использованием когерентного состояния лазерного источника ограничивает точность измерения разности фаз в плечах интерферометра стандартным квантовым пределом (СКП) , где  – среднее число частиц, участвующих в измерении. Однако, как было многократно показано, квантовая метрология, использующая существенно неклассические состояния, такие как сжатые или запутанные, позволяет увеличить точность измерения и приблизиться к пределу Гейзенберга (ПГ) , см. например [1]. Особый интерес представляют так называемые -состояния – максимально запутанные по пространству двумодовые -частичные состояния, . Такие состояния позволяют достичь предел Гейзенберга на любом двумодовом устройстве, например, интерферометре, гироскопе, литографе и т.д. [1]

Недавно нами было показано, что светлые связанные квантовые солитоны позволяют формировать мезоскопические () -состояния [2-5], что является большим шагом вперед по сравнению с микроскопическими () -состояниями, известными в фотонике. Однако, еще одна проблема -состояний связана с их чувствительностью к потерям частиц. Дело в том, что потеря единственной частицы с неизбежностью ведёт к коллапсу -состояния в  или  и невозможности интерферометрии. Однако, как было показано в [5], вблизи фазового перехода -состояние солитонов содержит небольшие компоненты запутанных фоковских состояний, что обеспечивает состоянию дополнительную устойчивость к потерям нескольких частиц.

Чтобы убедиться в этом, мы провели анализ потерь методом фиктивных делителей пучков (ФДП). Как можно видеть на рис.1(а), метод заключается в добавлении в интерферометр Маха-Цендера двух дополнительных светоделителей. С одной стороны, ФДП моделируют потери частиц, отнимая из каналов и   и  частиц, соответственно. С другой стороны, через открытый вход ФДП в канал подмешиваются вакуумные флуктуации, что ухудшает точность метрологии. Если записать двумодовое состояние на участке интерферометра до ФДП через разложение по фоковскому базису

|  | (1) |
| --- | --- |

то в результате действия ФДП оно перейдет в

|  | (2) |
| --- | --- |

где

|  | (3) |
| --- | --- |
| Рис. 1. (а) Моделирование потерь в интерферометре Маха-Цендера методом фиктивных делителей пучков ДП – делитель пучков, ФДП – фиктивный делитель пучков; (б) квантовая граница Крамера-Рао для метрологии со связанными светлыми солитонами вблизи фазового перехода в присутствии потерь ; |

– прозрачность ФДП.

Точность измерения фазового параметра с помощью квантового состояния (1) или (2) ограничена так называемой квантовой границей Крамера-Рао [6] , где 
 – квантовая информация Фишера. На рис. 1(б) изображены зависимости  от  для основного состояния связанных солитонов (2) с , причём амплитуды  зависят от управляющего параметра : при   имеет гауссоподобное распределение, а при  – стремится к распределению для -состояния (, , для , см. подробнее в [5]. Как можно видеть из рис. 1(б) вблизи фазового перехода, , точность метрологии превышает стандартный интерферометрический предел  и оказывается выше, чем точность метрологи с -состояниями.

Таким образом было показано, что запутанные светлые солитоны являются удобной платформой для квантовой метрологии, позволяя преодолеть стандартный квантовый предел даже в неидеальных системах в присутствии потерь. Это обстоятельство открывает широкие возможности по прикладной реализации квантовой метрологии на запутанных солитонах.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-52-52012 МНТ_а.

Литература

- Dowling J.P. Quantum optical metrology–the lowdown on high-N00N states // Cont. phys. 2008. V. 49 (2). P. 125-143.

- Tsarev D.V., et al. Quantum metrology beyond Heisenberg limit with entangled matter wave solitons // Opt. exp. 2018. V. 26 (15). P. 19583-19595.

- Tsarev D.V., et al. Nonlinear quantum metrology with moving matter-wave solitons // New J. of Phys. 2019. V. 21 (8). P. 083041.

- Царёв Д.В. и др. Запутанные состояния атомных солитонов для квантовой метрологии // Изв. РАН. 2020. V. 84 (3). P. 332-335.

- Tsarev D.V., et. al. Mesoscopic quantum superposition states of weakly-coupled matter-wave solitons // New J. of Phys. 2020. V.22(11). P. 113016.

- Dorner U., et. al. Optimal quantum phase estimation // Phys. Rev. let. 2009. V. 102(4). P. 040403.