Генерация высоких гармоник атомарной средой при воздействии оптических вихревых полей

Трушин С.М.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
физический факультет, Москва, Россия
E-mail: t.stepan1999@gmail.com

Научный руководитель: О.А.Шутова

В настоящее время активно развивается раздел нелинейной оптики, связанный с генерацией гармоник высокого порядка (ГГВП). Эффективность данного процесса существенно зависит от состояния поляризации световых пучков, с помощью которых генерируются гармоники. В последнее десятилетие появились работы, в которых теоретически предсказывалось, что взаимодействие вещества с т.н. структурированным светом (т.е. отличным от привычных скалярных полей, получаемых в рамках приосевого приближения и имеющих максимум две проекции вектора напряженности полей и только на ось, перпендикулярную направлению распространения) будет иметь принципиально более сложный характер. Однако долгое время экспериментально невозможно было сгенерировать вихревые поля необходимой для ГГВП интенсивности. В последнее время благодаря новым возможностям в эксперименте возрос интерес к данной тематике, и появились экспериментальные работы, в которых ГГВП происходит в оптических векторных полях[1-7]. Но в то же время, несмотря на количество экспериментов, связанных с ГГВП, пока не существует теории, аккуратно описывающий данный процесс. Наиболее популярная в данный момент трехступенчатая модель является по существу скалярной, и с ее помощью трудно описать поляризации гармоник и оптимизирования области генерации определенных гармоник вдоль оптической оси и в плоскости детектора. В настоящей работе используется непертурбативый подход [8], в рамках которого атом описывается при помощи точных трехмерных волновых функций, таким образом, геометрия взаимодействия не сводится к одномерной, как бывает при использовании волковских волновых функций.

В данной работе мы рассматривали ГГВП в разреженной атомарной среде, локализованной вблизи фокальной плоскости, под действием векторных пучков в различной геометрии, которые в области фокуса хорошо описываются теорией  Ричардса-Вольфа. Для сравнения и анализа получаемых результатов те же расчеты производились для слабосфокусированных полей, которые можно считать скалярными. В экспериментах по ГГВП атомарными газами, как правило, в качестве среды используются благородные газы, в проводимом нами численном эксперименте мы рассматривали газ неона. Атом моделировался как водородоподобный в  p-состоянии, то есть с орбитальным числом l=1. Ему соответствуют три уровня с магнитными числами 1 (верхний), 0 (средний) и -1 (нижний). С помощью непертурбативной теории получались карты населенностей в области фокуса электромагнитных полей для трех уровней с разным квантовым числом.

| Населенности уровня (1,-1) | Населенности уровня (1,0) | Населенности уровня (1,1) |
| --- | --- | --- |

Рис 1. Сравнение усредненных за время прохождения импульса квадратов амплитуд населенности подуровней с различным магнитным квантовым числом для гауссова пучка со слабой (верхний ряд) и острой (нижний ряд) фокусировкой. В скобках указаны значения орбитального и магнитного квантовых чисел уровня.

На рис. 1 показаны карты населенностей для подуровней с различными значениями магнитного квантового числа в поперечной плоскости пучка в фокусе в зависимости от положения атома в момент взаимодействия. Видно существенное влияние учета векторной структуры поля для острой фокусировки.

Литература

1. Q. Lin, S. Li, W. Becker. High-order harmonic generation in a tightly focused laser beam. Optics letters. / V. 31, N. 14 / 2006.

2.A. I. Gonzalez at al. Spatio-spectral structures in high harmonic generation driven by tightly focused high repetition rate lasers. Journal of the Optical Society of America B. / V. 35, N. 4 / 2018.

3. J. Rothhardt et al. Absorption-limited and phase-matched high harmonic generation in the tight focusing regime. New Journal of Physics / V.16, N. 033022/ 2014.

4.S. Patchkovskii, M. Spanner. High harmonics with a twist. Nature physics. / V. 8 / 2012

6.C. Jin, C. D. Lin. Comparison of high-order harmonic generation of Ar using truncated Bessel and Gaussian beams. Phys. Rev. A / V. 85, N. 033423 / 2012.

7.J. Troß, C. A Trallero-Herrero.High harmonic generation spectroscopy via orbital angular momentum. J. Chem. Phys. / V.151, N. 084308./ 2019.

8.Андреев А. В., Стремоухов С. Ю., Шутова О. А. Продольный ток, индуцируемый плоской электромагнитной волной в одиночном атоме // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2018. Т. 154, № 1.  С. 31–43.

9. L. Novotny, B. Hecht. Principles of Nano-optics. Cambridge Univ. Press. 2012.

10.Ю.В. Крыленкоидр. Расчет структуры поля лазерного излучения различных поляризаций в фокальной области идеальной фокусирующей линзы методами скалярной теории дифракции. ФИРАН. Препринт. Москва. 2011. http://preprints.lebedev.ru/