Прямое восстановление амплитуды электрического поля без искажений фазы для исследования пространственно-временной динамики лазерных импульсов

Романовский Я.О.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: romanovskii.io17@physics.msu.ru

В последние годы достигнут прогресс в изучении особенностей оптического отклика вещества на лазерные импульсы с длительностью в несколько циклов поля. Оптические системы, позволяющие получать такие импульсы, являются ключевым фактором в исследовании фундаментальных процессов при взаимодействии мощного светового излучения с веществом, изучении физических, химических и биологических объектов, установления основных закономерностей и законов природы [1]. Исследования, проводимые в нашей научной группе, показывают, что при правильно подобранном начальном чирпе, фазовая самомодуляция при распространении сверхмощных лазерных импульсов, может сопровождаться компрессией импульса, что обеспечивает самосжатие спектрально-временной моды в целом [2]. Для полной характеризации фазы и длительности сверхкоротких лазерных импульсов, в основном, используются методы пространственного стробирования с разрешением по частоте [3] и спектральной фазовой интерферометрии для прямого восстановления амплитуды электрического поля (SPIDER) [4]. Однако в большинстве реализаций данных методов использовались оптические элементы, через которые проходит исследуемый лазерный импульс, что приводит к его искажениям.

В последние годы появились вариации этой методики в которой используется оптическая схема, не искажающая исследуемый импульс, так называемая схема SPIDER с нулевой добавочной фазой (ZAP-SPIDER) [5]. Модификация этой методики, использующая пространственное кодирование фазы и прямую спектральную фильтрацию для создания квазимонохраматических вспомогательных импульсов, позволяет фиксировать пространственно-временную динамику лазерных импульсов без искажений фазы [6].

Базовая идея спектрально сдвиговой интерферометрии состоит в записи интерференции между парой сдвинутых спектрально друг относительно друга импульсов. Для этого создаются две копии исследуемого импульса с помощью нелинейного частотного взаимодействия с парой квазимонохроматических вспомогательных импульсов. Задержанные во времени на величину τ и спектрально сдвинутые друг относительно друга на величину Ω копии интерферируют на входной щели спектрометра. Плотность интерференционных полос определяется задержкой τ для их наилучшего разрешения. В данной работе вспомогательные квазимонохроматические импульсы создаются путем использования узкополосных спектральных фильтров. Спектральный сдвиг Ω достигается вращением одного фильтра относительно другого. Результирующая интерферограмма содержит информацию, необходимую для восстановления спектральной фазы неизвестного импульса [4].

На рисунке 1 изображена схема экспериментальной установки. Для характеризации фазы неизвестного импульса его часть отражается от светоделительной пластины СД1 и направляется в нелинейный кристалл, используя только отражающие оптические элементы. Прошедшая СД1 часть импульса направляется в СД2 и разделяется на два импульса с энергиями 45% и 55% от изначальной. Эти два пучка проходят узкополосные спектральные фильтры (СФ) для создания пары квазимонохроматических вспомогательных пучков. Вращение СФ2 относительно СФ1 определяет величину спектрального сдвига Ω. Коллинеарные неизвестный и два вспомогательных импульса фокусируются параболическим зеркалом в нелинейном кристалле BBO (толщина 100 мкм, I тип фазового синхронизма) для генерации двух копий неизвестного импульса на суммарной частоте. После кристалла две сдвинутые по частоте копии распространяются в разных направлениях и отделяются от вторых гармоник неизвестного и вспомогательных импульсов с помощью маски, после чего сферическим зеркалом (СЗ) фокусируются на щель спектрометра. Задержка τ определяется положением подвижного зеркала между СЗ и спектрометром (OceanOptics HR4000). Интерферограмма регистрируется спектрометром, управляемым программой на языке LabVIEW, позволяющей обрабатывать спектры и восстанавливать фазу непосредственно во время эксперимента, используя алгоритм SPIDER [4].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: СД1, СД2, светоделительные пластины; СФ1, СФ2, спектральные фильтры; ПЗ, фокусирующее параболическое зеркало; BBO, нелинейный кристалл; М, маска; СЗ, сферическое зеркало; τ выбирается положением подвижного зеркала

В результате выполненных работ была разработана экспериментальная методика и собрана экспериментальная установка для характеризации длительности и фазы сверхкоротких лазерных импульсов методом ZAP SPIDER. Данная методика в настоящее время применяется для характеризации пространственно-временной динамики мощных сверхкоротких лазерных импульсов.

Литература

- А.М. Желтиков Сверхкороткие импульсы и методы нелинейной оптики, Москва, Наука, 2006.

- Mitrofanov A. V. et al. Free-beam spectral self-compression at supercritical peak powers //Optics letters. – 2018. – Т. 43. – №. 22. – С. 5693-5696.

- Kane D. J., Trebino R. Characterization of arbitrary femtosecond pulses using frequency-resolved optical gating //IEEE Journal of Quantum Electronics. – 1993. – Т. 29. – №. 2. – С. 571-579.

- Iaconis C., Walmsley I. A. Self-referencing spectral interferometry for measuring ultrashort optical pulses //IEEE Journal of quantum electronics. – 1999. – Т. 35. – №. 4. – С. 501-509.

- Baum P., Riedle E. Design and calibration of zero-additional-phase SPIDER //JOSA B. – 2005. – Т. 22. – №. 9. – С. 1875-1883.

- Witting T. et al. Characterization of high-intensity sub-4-fs laser pulses using spatially encoded spectral shearing interferometry //Optics letters. – 2011. – Т. 36. – №. 9. – С. 1680-1682.

# Footnotes

Работа выполнялась в лаборатории фотоники и нелинейной спектроскопии под руководством профессора А.М. Желтикова. В исследованиях принимали участие Митрофанов А.В., Назаров М.М., Рожко М.В., Сидоров-Бирюков Д.А., Федотов А.Б.