Стандарт частоты на основе солитонных кубитов

Нго В.Т. 1, Царёв Д.В. 1, Алоджанц А.П. 2

1аспирант

2д.ф.-м.н., профессор

Санкт-Петербургский национальный исследовательский Университет ИТМО,
факультет Лазерной Фотоники и Оптоэлектроники, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: vinhitmo@gmail.com

Нелинейные коллективные моды в Керровских средах известны как удобные платформы для спектроскопии, измерения расстояний и малых смещений, получения стандартов частоты и других приложений. В данной работе мы предлагаем использовать макроскопические кубитные состояния светлых туннельно-связанных солитонов для метрологических приложений, в частности для квантовых стандартов частоты. [1-3]

Рассмотрим сильно вытянутую сигарообразную ловушку, в которую помещён Бозе-Эйнштейновский конденсат (БЭК) притягивающихся частиц, например, атомов лития. В начальный момент времени в ловушке формируется дополнительный W-потенциал разделяющий БЭК на две части и позволяющий сформировать два светлых солитона, см. рис. 1(а). Затем W-потенциал отключается, что позволяет солитонам свободно эволюционировать, см. рис. 1(б), при этом солитоны оказываются нелинейно связанными. Такие связанные солитоны можно рассматривать как эффективную двухуровневую систему, находящуюся в суперпозиции своих основного и возбужденного состояний, обладающих собственными частотами (энергиями)  и , соответственно, в таком случае разность частот (энергий) двух солитонов  выступает в качестве одного из параметров, управляющих динамикой солитонов; еще один управляющий параметр – нормированное расстояние между солитонами ,  – параметр нелинейного взаимодействия частиц (связанный с длиной рассеяния),  – полное число частиц в ловушке.

Для простоты солитоны полагаются пространственно-неподвижными. Тогда вся динамика солитонов связана с обменом частицами и может быть описана всего двумя эффективными параметрами: разностью населенностей  и разностью фаз солитонов ,  – фаза солитонов в начальный момент времени. Вариационный анализ показал наличие ряда стационарных по  и  решений. Как было показано нами в [4] такие решения позволяют формировать кубитные состояния солитонов. Здесь же для краткости рассмотрим одно из таких состояний, основанное на стационарном решении . Максимальная разность населенностей позволяет говорить о максимально-запутанном -состоянии солитонных кубитов

|  | (1) |
| --- | --- |

где

|  | (2) |
| --- | --- |

Можно видеть, что фазовый сдвиг (2) -состояния зависит от частоты , которая таким образом, может быть измерена. При этом параметр нелинейности  может быть использован для точной настройки системы для достижения максимальной точности измерения.

Рассмотрим измерительную процедуру, основанную на проекционном операторе [5]

|  | (3) |
| --- | --- |

| а) | в) |
| --- | --- |
| б) |  |
| Рис. 1. (а) Приготовление связанных светлых солитонов БЭК; (б) Эволюция солитонов после выключения W-потенциала; (в) Интерференционная картина в зависимости от нормированной угловой частоты для |

Усреднение оператора (3) по состоянию (1) даёт интерференционную картину

|  | (4) |
| --- | --- |

которая изображена на рис. 1(в) с учётом (2). Как видно из рисунка, кривая  наиболее чувствительна к изменению частоты  на краях области допустимых значений, 
, при этом точность измерения частоты  может быть оценена как

|  | (5) |
| --- | --- |

что соответствует Гейзенберговской  предельной точности измерения в рамках линейной квантовой метрологии. Данный результат может найти применение в получении стандартов частоты.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-52-52012- МНТ_а.

Литература

- Udem T., et. al. Optical frequency metrology // Nature. 2002. V. 416(6877). P. 233

- Suh M.G., et al. Microresonator soliton dual-comb spectroscopy / /Science. 2016. – V.354(6312). P.600.

- Spencer D.T., et al. An optical-frequency synthesizer using integrated photonics // Nature. 2018. V.557(7703). P.81.

- Ngo T.V., et al. Bose-Einstein condensate soliton qubit states for metrological applications //arXiv preprint arXiv:2011.13190. 2020.

- Gerry C.C., et. al. Parity measurements, Heisenberg-limited phase estimation, and beyond // Journal of Modern Optics. 2007. V.54 P. 2177