Свойства фрактальных винтовых пучков

Павлов Н.Н., Зотов А.М.

Аспирант, с.н.с.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: nn.pavlov@physics.msu.ru

В последние годы в литературе получили освещение свойства пучков с винтовой структурой волнового фронта [3]. Внимание к ним в значительной степени обусловлено высокой степенью их устойчивости при распространении в неоднородной турбулентной среде. Появились сообщения о возможности получения пучков, которые наряду с винтовой структурой обладают фрактальностью в амплитудно-фазовом распределении светового поля [1-4]. Данная работа посвящена сопоставлению их ещё слабо изученных свойств со свойствами обычных волн с винтовой структурой волнового фронта. При численном моделировании полей с разной структурой использовался метод сложения  гауссовых пучков [4]. В качестве первичного распределения поля использовался Гауссов пучок ширины w с центром в точке ,.

Каждый такой пучок распадался на N дочерних на следующей итерации по схеме

Здесь   - характеризует смену масштаба при следующей итерации, cos(…) и sin(…) -сдвиги дочерних пучков от центра, комплексная экспонента даёт азимутальный набег фазы. В расчётах использовалось =3 и N = 3, 4, 5 и 6

Пример структуры винтового фрактального пучка на некотором расстояни от начальной плоскости приведен на рис.1. К его особенностям следует отнести наличие спиральных периферийных ветвей и фазовых дислокаций, расположенных вблизи них в точках ветвления полос. Для оценки влияния турбулентности смоделированный пучок пропускался через случайный фазовый экран с гауссовой статистикой неоднородностей, его поперечное смещение моделировало движение турбулентного потока.  Разработанное программное обеспечение позволяло фиксировать временные смещения центра тяжести пучка, определяющие его флуктуационные характеристики.

Наличие спиральных фазовых образований в сочетании с многочисленными дислокациями волнового фронта можно характеризовать эффективным топологическим зарядом, определяющим снижение интенсивности в приосевой области пучка. Как и в случае пучка с обычной винтовой структурой поля, у которого увеличение топологического заряда приводит к уширению области с малой интенсивностью и снижению дисперсии флуктуаций, у фрактальных пучков также может происходить снижение интенсивности в приосевой достаточно широкой области и уменьшение за счёт этого случайных смещений пучков (рис.2).

Указанную закономерность подтвердили многочисленные численные эксперименты. Их результаты указывают также на то, что фрактальные пучки из-за присутствия у них самоподобных элементов, облегчающих идентификацию их положения, удобно использовать в качестве зондирующего излучения в диагностических системах.

Рис.1. Структура фрактального винтового поля. Слева – распределение интенсивности, справа – распределение фазы.

Рис.2. Покадровая регистрация смещений центра тяжести пучка по горизонтали и вертикали.

Литература

1. A.V. Averchenko, A.M. Zotov, P.V. Korolenko, N. N. Pavlov Helical Beams in Information Systems with Open Channels of Radiation Spread // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 84(1), 15–18 (2020) DOI: 10.3103/S1062873820010050

2. V.P. Aksenov, Ch.E. Pogutsa The Effect of Optical Vortex on Random Laguerre–Gauss Shifts of a Laser Beam Propagating in a Turbulent Atmosphere // Atmospheric and Oceanic Optics. 26(1), 13–17 (2013) DOI: 10.1134/S1024856013010028.

3. V.P. Aksenov, V.V. Dudorov, V.V. Kolosov Singular Atmospheric Optics: From Wavefront Dislocations to Synthesis of Vortex Laser Beams // Atmospheric and Oceanic Optics. 33(1), 109–115 (2019) DOI: 10.1134/S1024856020010029.

4. Y-K Сho, K. Kim Increasing the Orbital Angular Momentum of a fractal Beam // Proceedings of 10 th IEEE International Conferen on Nanotechnology Joint Symposium with Nano Korea KINTEX. 312 – 315 (2010).