Моделирование эрбиевых усилителей с удаленной оптической накачкой для линий связи со сверхдлинными пролетами

Жулидова М.О.1,2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2ООО Т8 НТЦ, Москва, Россия

E-mail: m.zhulidova@gmail.com

Типичная DWDM-линия состоит из волоконных пролетов, между которыми расположены волоконно-оптические эрбиевые усилители (Erbium-Doped Fiber Amplifier – EDFA) с локальной накачкой. Они отличаются высокой эффективностью преобразования мощности накачки, низким шум-фактором NF и широкой полосой пропускания (до 40 нм). Для этих устройств, как правило, совместно используются накачка на длине волны 980 нм для обеспечения хорошего шум-фактора усилителя и накачка на длине волны 1480 нм с высокой энергетической эффективностью [].

В эрбиевом усилителе с удаленной накачкой (Remote Optical Pumped Amplifier – ROPA) лазер накачки на длине волны 1480 нм находится на расстоянии около ста километров. Накачка на длине волны 980 нм не используется из-за высоких потерь в оптическом световоде. Для того чтобы добиться максимальной эффективности преобразования накачки малой мощности, получить при этом высокий коэффициент усиления и низкое значение шум-фактора, рекомендуется применять для ROPA активные волокна, для которых характерны большое значение числовой апертуры и среднее значение концентрации ионов эрбия [].

На основе скоростных уравнений для населенностей уровней энергии ионов Er3+ в кварцевом волокне была разработана численная модель ROPA, с помощью которой рассчитывались интегральные характеристики различных усилителей [,]. ПО реализовано в программной среде MATLAB и позволяет установить зависимость характеристик итогового усилителя на конкретном волокне от параметров этого волокна. Модель позволяет рассчитать случай попутной и встречной накачки, а в качестве сигнала может быть представлен любой спектр в диапазоне от 1520 до 1620 нм, в том числе произвольный набор каналов от 1 до N.

В данной работе сравнивались экспериментальные значения коэффициента Gain и шум-фактора NF c результатами моделирования. Зависимость шум-фактора от длины волны сигнала при разной мощности входного сигнала и мощности накачки 10 дБм показана на рисунке 1. Пунктирной линией показаны результаты моделирования, сплошной линией – экспериментальные результаты.

Рисунок 1. Зависимость шум-фактора от длины волны сигнала при мощности накачки Ppump = 10 дБм и разной мощности входного сигнала (сплошная линия –экспериментальные результаты, пунктир – результаты моделирования).

По полученным результатам можно заключить, что модель сходится с экспериментом в широком диапазоне входных параметров, таких как мощность сигнала, мощность накачки, спектральный диапазон и температура окружающей среды.

Литература

# Endnotes

[]    Листвин В.Н., Трещиков В.Н. DWDM-системы. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2017. 352 c

[]    Benyuan Z., David W. P. et al. Enabling fibre and amplifier technologies for submarine transmission systems // SubOptic 2016, TU2A.5.

[]   Desurvire E. Erbium-doped fiber amplifiers: principles and aplications – N. Y.: John Wiley and Sons, 1994. – p. 770

[]     Giles C.R. Modeling erbium-doped fiber amplifiers // Journal of lightwave technology. – 1991. – vol. 9, №9. – pp. 271-283.