Количественные измерения антибиотика ципрофлоксацина в воде по спектрам поглощения при наличии гуминовых веществ

Змеев Д.А.1, Кузнецова С.Д. 2, Батаков А.Д.2, Бондаренко Л.С. 3

1, 2студент, 3ассистент

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», физический факультет, Москва, Россия

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», факультет почвоведения, Москва, Россия

3Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

E-mail: daniil.zmeev@yandex.ru

E-mail: skukuznd@gmail.com

E-mail: l.s.bondarenko92@gmail.com

E-mail: batutan70@gmail.com

В настоящее время широкое применение в самых разных сферах нашел антибиотик ципрофлоксацин: он незаменим в медицине, сельском хозяйстве и ветеринарии [1]. Случайные или преднамеренные поступления антибиотика в сточные воды нередкое явление, которое коренным образом влияет как на химические и физические свойства природных водоемов, так и на экосистему в целом [2]. Именно поэтому чрезвычайно важно разработать способы определения наличия и концентрации антибиотика в природной воде.

Оптические методы, основанные на измерении спектров поглощения, дают возможность экспресс-анализа загрязняющих воду веществ по полосам поглощения загрязнителя [3]. В случае ципрофлоксацина можно использовать полосу поглощения в УФ диапазоне от 250 до 350 нм. Однако помехой при определении концентрации ципрофлоксацина в природной или технологической воде является наличие природных гуминовых веществ, имеющих широкую полосу поглощения в том же УФ диапазоне (гладкий монотонно убывающий спектр, исчезающий примерно при 500 нм). Целью данной работы является выявление возможности и разработка метода определение концентрации ципрофлоксацина при наличии гуминовых веществ различной концентрации в воде. Спектры поглощения измеряли относительно дистиллированной воды с помощью спектрофотометра Solar PB2201 для проб с различным содержанием ципрофлоксацина и гуминовой кислоты (ГК) и при различных значениях рН раствора.

Для ципрофлоксацина в дистиллированной воде при разных pH (от 5 до 8) установлена пропорциональная зависимость концентрации антибиотика от площади полосы спектра поглощения с максимумом при (=275 нм. Однако, площадь спектра поглощения зависит не только от концентрации вещества, но и от кислотности среды: в средах с pH 5-6 поглощение антибиотика оказывается примерно на 30% больше, чем для сред с pH 7-8. Таким образом, можно вывести калибровочную зависимость площади полосы поглощения ципрофлоксацина от концентрации, чтобы использовать ее для определения концентрации антибиотика в воде, при условии известности рН среды.

При добавлении гуминовых веществ спектры являются суперпозицией пиков поглощения ципрофлоксацина и гладкой монотонно убывающей полосы поглощения ГК (рисунок 1). Измерения рН показали, что после добавления ГК к растворам разной кислотности окончательное значение рН стабилизировалось в диапазоне 7,3…7,5. Это означает, что при количественных измерениях антибиотика по спектрам поглощения в присутствии ГК можно взять калибровочную кривую для ципрофлоксацина в воде при рН=7,5.

Рисунок 1. Спектры поглощения ципрофлоксацина (CIP) разной концентрации в воде при добавлении ГК в концентрации 10 мг/л до (слева) и после (справа) вычитания полосы поглощения ГК.

Таким образом, в работе показано, что полосы поглощения антибиотика ципрофлоксацина в УФ диапазоне от 250 до 350 нм можно использовать для его количественного определения в воде в диапазоне концентраций 1-10 мг/л, в том числе при наличии гуминовых веществ (в виде гуминовой кислоты) до концентрации 10 мг/л.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №№ 19-33-90149 и 18-44-920007 р_а, 50:50)

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова "Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды"

Авторы выражают благодарность профессору факультета почвоведения МГУ, докт. биол. наук Тереховой В.А., профессору МАИ, докт. хим. наук Кыдралиевой К.А., доценту физического факультета МГУ, канд. физ.-мат. наук Пацаевой С.В. за научное руководство.

Литература

- Wang P., et al. Oxidation of fluoroquinolone antibiotics and structurally related amines by chlorine dioxide: reaction kinetics, product and pathway evaluation // Water research. 2010. V. 44 (20). P. 5989-5998.

- Singha S., et al. Detection of ciprofloxacin in urine through sensitized lanthanide luminescence //Sensors. 2016. V. 16 (12). P. 2065-2076.

- Vellanki B. P., et al. Advanced reduction processes: a new class of treatment processes //Environmental engineering science. 2013. V. 30 (5). P. 264-271.