Выявление угроз формирования акустооптического канала утечки речевой информации через пассивные компоненты волоконно-оптических сетей связи

Балина А.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, факультет инфокоммуникационных сетей и систем, кафедра фотоники и линий связи, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: anastasiyabalina0660@gmail.com

Преимущества технологии пассивных оптических сетей (Passive Optical Network, PON) над медными структурированными кабельными системами (СКС) привели к широкому внедрению PON в современных домах и офисах. Одним из известных преимуществ является высокая степень защищенности передаваемых по оптическим волокнам (ОВ) сигналов от несанкционированного доступа (НСД). Однако способы извлечения конфиденциальной информации из оптического канала существуют [1].

ОВ могут испытывать механическое воздействие внешних раздражителей, в том числе акустических полей речевого диапазона частот. В результате такого воздействия возникает паразитная модуляция проходящего по ОВ света по амплитуде, частоте, фазе и поляризации [2], что создает возможность извлечения звуковой информации (например, подслушивания конфиденциальных разговоров) посредством создания акустооптического канала утечки. Эффективность модуляции зависит от места взаимодействия акустического поля и оптического потока. Воздействию подвергаются все пассивные элементы волоконно-оптической кабельной системы. Обычно выделяют три типа канала утечки: свободный участок оптического кабеля (ОК); ОК, имеющий виброакустический контакт с конструкциями здания (например, в месте его крепления к элементам конструкций здания) и место механического (разъемного) соединения волокон [3]. Последний тип канала утечки подробно рассмотрен в данной работе.

Между торцами оптических волокон в разъемном оптическом соединении (коннекторе) всегда имеется небольшой зазор, в котором возникают многократные переотражения излучения. В результате их интерференции формируются прошедшее и отраженное от соединения излучения, описываемые известными соотношениями для интерферометра Фабри-Перо. [4].

Формирование канала утечки в месте соединения волокон происходит следующим образом. Виброакустическое воздействие на коннектор с некоторой частотой f приводит к изменению ширины зазора, что приводит к модуляции мощности прошедшего и отраженного излучения этой частотой [3].

В работе оценивается эффективность разъемного соединения типа «физический контакт» как канала утечки. В качестве критерия эффективности канала выбрана глубина модуляции мощности прошедшего и отраженного излучения. Суть исследования состоит в расчете вносимых и возвратных потерь в подвергнутом акустическому воздействию соединении, обусловленных френелевскими отражениями между торцами двух волокон. При расчетах учитывалась зависимость ширины зазора s от радиуса R кривизны сферической поверхности торца наконечника коннектора и расстояния r от оптической оси волокна. Расчеты были проведены для  виброакустических воздействий различной интенсивности, которым соответствовали разные амплитуды изменений осевого смещения торцов ОВ на оптической оси.

На рис. 1 представлены результаты расчета зависимостей вносимых Avn и возвратных Avz потерь от длины волны λ для невозмущенного соединения. Расчеты проведены для соединения одномодовых стандартных ОВ при следующих условиях: R = 15 мм, радиус сердцевины 5 мкм, числовая апертура 0.14, осевое смещение s0 торцов ОВ на оптической оси 50 нм.

На рис. 2 представлены результаты расчетов минимальных и максимальных Avn и Avz от длины волны λ для того же соединения, подвергнутого виброакустическому воздействию. Амплитуда изменения осевого смещения торцов ОВ на оптической оси в результате воздействия была принята равной 25 нм (50%).

Рис. 1. Зависимость вносимых (а) и возвратных (б) потерь от длины волны в невозмущенном соединении

Рис. 2. Зависимости минимальных и максимальных вносимых (а) и возвратных (б) потерь от длины волны в соединении, подвергнутом виброакустическому воздействию

По результатам проведенных расчетов определялась глубина модуляции прошедшего и отраженного излучений. Было установлено, что наибольшую глубину модуляции приобретает мощность отраженного излучения. При изменении ширины зазора с амплитудой (0.2–0.5)∙s0 она составляла от 30% до 80%, в то время как глубина модуляции прошедшего излучения не превышала 2%.

Очевидно, что глубина модуляции отраженного излучения достаточна, чтобы нарушитель мог зарегистрировать сигнал утечки и демодулировать его по амплитуде с помощью достаточно чувствительного фотоприемного устройства. Таким образом, можно считать доказанной возможность НСД к акустической информации через канал утечки на основе излучения, отраженного от соединения ОВ. Было также установлено, что эффективность рассмотренного канала утечки уменьшается при уменьшении s0, что позволяет говорить о необходимости обеспечения хорошего физического контакта между стыкуемыми волокнами, как одном из способов защиты от данной угрозы.

Литература

- Балина А.В. Угрозы несанкционированного доступа к информации путем формирования акустооптического канала утечки в волоконно-оптических линиях связи // Глобальные трансформации технологических и научных систем: перспективы развития. Сборник докладов Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2020. С. 34-37.

- Панов М.Ф., Соломонов А.В., Филатов Ю.В. Физические основы интегральной оптики // М.: Академия, 2010. — 432 с. ISBN 978-5-7695-5976-1.

- Гришачев В.В., Калинина Ю.Д., Тарасов А.А. Оценка глубины паразитной модуляции света в оптической кабельной системе с неоднородностями // ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ №1 2017. — стр. 62-73

- Былина М.С., Глаголев С.Ф., Павлова Н.Н. Теоретическое исследование потерь в соединениях одномодовых волокон // Фотон-Экспресс № 3 (63), 2007.