Источник накачки активных сред на парах галогенидов металлов

на основе многоступенчатого заряда накопительного конденсатора

Семенов К.Ю.1, Тригуб М.В.2

1студент, 2старший научный сотрудник, к.т.н

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

1,2Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия

1E–mail: semenovkostya98@gmail.com

2E–mail: trigub@iao.ru

В предыдущей работе [1] было произведено сравнение низкочастотного заряда накопительного конденсатора за один импульс и высокочастотного многоступенчатого заряда. Основные преимущества высокочастотного заряда заключаются в снижении массогабаритных параметров и стоимости магнитных элементов источника. Именно эти задачи и ставились при создании экспериментального макета источника многоступенчатого заряда. Два сердечника U 101/76/30 N87 суммарной массой 3200 г были заменены на один сердечник R102x65,8x15 N87 массой 330 г. При этом число витков первичной обмотки сократилось с 18 до 10, а вторичной с 738 до 200. Это позволило сэкономить в массе более чем в 10 раз, а в стоимости компонентов трансформатора более чем в 6 раз.

При высокочастотном заряде было отмечено существенное снижение ЭМП, генерируемых силовой частью источника. Это является следствием снижения амплитуды импульсных токов и более эффективной работы помехоподавляющего фильтра на повышенной частоте [2].

На рисунке 1 представлены осциллограммы заряда накопительного конденсатора 
1 нФ до напряжения 8 кВ, частота тока источника составила 255 кГц. Разряд емкости производился тиратроном ТГИ1-270/12 на исследовательскую ГРТ с частотой 12 кГц.

Рис. 1. Диаграммы напряжения на накопительном конденсаторе (V) и тока через первичную обмотку повышающего трансформатора (I).

За счет применения LC-контура удалось практически вдвое увеличить отношение напряжения на накопительном конденсаторе и напряжения питания источника, что позволило снизить коэффициент трансформации трансформатора.

Следует отметить, что основные задачи по снижению массогабаритов и стоимости магнитных элементов были выполнены. При создании экспериментального макета не стояло задачи получения высокого КПД, поэтому его величина составила от 70% до 80% при различной мощности. Также было отмечено и уменьшение ЭМП, что положительно сказывается на окружающих электронных устройствах.

Работа поддержана Российским научным фондом, проект № 19-79-10096.

Литература

- Семенов К. Ю., Тригуб М. В. Источник накачки активных сред на парах галогенидов металлов на основе высокочастотного заряда накопительного конденсатора [Электронный ресурс] // Ломоносов - 2020: материалы международного молодежного научного форума. Второе издание: переработанное и дополненное, Москва, 13-17 Апреля 2020. - Москва: МАКС Пресс, 2020 - C. 1-2. - Режим доступа: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020_2/data/section_35_19490.htm

- Игорь Кураев. Применение помехоподавляющих фильтров // Электромагнитная совместимость в электронике (сборник), стр. 52-57, 2018.