Исследование факторов, влияющих на максимальную передачу электромагнитной энергии UHF микросхеме объемной метки

Хрущева Ольга Александровна

Студентка, 2 курс магистратуры

Московский физико-технический институт, факультет физической и квантовой электроники, Долгопрудный, Россия

E–mail: hruscheva.oa@phystech.edu

RFID технологии внедрены в различные отрасли повседневной жизни, такие как розничная торговля, транспортные платежи, медицина и так далее [1], поэтому важными областями исследования являются: 1) увеличение дальности считывания, 2) влияние окружающей среды на работоспособность меток и 3) оптимизация конструктивных параметров антенны метки для наилучшей работы.

Основными задачами данной работы являются выявление и исследование факторов, влияющих на передачу энергии микросхеме антенны объемной UHF метки, что является одним из ключевых факторов увеличения дальности считывания, а также построение теории распространения ЭМ волн внутри диэлектрика метки. В данной работе исследуются объемные UHF метки, включающие в себя диэлектрик с нанесенными на него металлическими электродами и микросхемой на торце, (рис. 1) по той причине, что стандартные плоские метки не работают на металлических и влагосодержащих поверхностях.

RFID система состоит из считывателя (или ридера) и самой метки. Считыватель создаёт электромагнитную волну с тактовым сигналом, промодулированную пакетом цифровых импульсов, которая достигает антенны метки. Антенна метки преобразует полученную от считывателя энергию в постоянный ток, питающий микрочип метки. Из принятого сигнала также извлекается тактовый сигал. Далее метка модулирует принятый сигнал для кодирования своих данных и передает его обратно антенне ридера (считывателя) для декодирования и извлечения данных антенны метки [3].

Рисунок 2. Основные компоненты радиочастотной идентификации [4].

В ходе проведенных экспериментов по установлению влияния различных конструктивных параметров на дальность считывания объемной UHF метки было выявлено, что увеличение ширины электродов (рис. 3) и увеличение толщины диэлектрика приводит к увеличению дальности считывания.

Рисунок 3. Зависимость дальности считывания от частоты при различных ширинах электродов. Максимальная дальность считывания наблюдается при наибольшей ширине электродов.

Также в качестве результата данной работы можно отметить, что было получено уравнение для определения плотности тока по электродам метки [2]. Плотность тока прямо пропорциональна толщине метки и проводимости электродов, т.е. плотность тока и, соответственно, дальность считывания можно увеличивать, увеличивая проводимость электродов и толщину диэлектрика метки.

Литература

1. Зиборов И. А. Применения RFID технологий в деятельности различных субъектах хозяйствования / И. А. Зиборов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2009. — № 12 (12). — С. 17-22. — URL: https://moluch.ru/archive/12/882/

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учеб. пособ.: Для вузов. В 10 т. Т. II. Теория поля/ Под ред. Л.П. Питаевского. — 9-е изд., стереотип. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. — 508 с

3. Пудовкин А.П., Панасюк Ю.Н., Иванков А.А. Основы теории антенн, 2011, - 94с.

4. Финкенцеллер, К. Справочник по RFID. Теоретические основы и практическое применение индуктивных радиоустройств, транспондеров и бесконтактных чип-карт [Текст] / К. Финкенцеллер; пер. с нем. Н. М. Сойунханова. - М.: Додэка-XXI, 2008. – 496 с.

# Text boxes

Рисунок 1. Объемная UHF метка без корпуса (слева) и в корпусе (справа)