Модель изменения электрофизических параметров объемной короткозамкнутой UHF метки при контакте с металлическими поверхностями

Эпов И.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики, Долгопрудный, Россия

E–mail: toniindeath@mail.ru

Радиочастотная идентификация является новой, молодой технологией. Характерным моментом развития этой технологии в настоящее время является практически полное отсутствие научно-технической литературы, посвященной как теоретическим, так и практическим вопросам. Многочисленные статьи в отечественных периодических изданиях носят поверхностный, обзорный характер и, зачастую, содержат существенные погрешности и неточности [1].

Также в научно-технических статьях отсутствует теоретическое обоснование принципа работы объемных короткозамкнутых UHF меток, обладающих возможностью идентификации металлических объектов. Это обуславливает необходимость в исследовании изменения электрофизических параметров объемных короткозамкнутых UHF меток при контакте с проводящими поверхностями.

В данной работе была построена физическая модель объемной короткозамкнутой UHF метки, с помощью которой удалось описать увеличение ее дальности считывания при наличии металлической поверхности. Согласно данной модели принцип формирования усиленного ответного сигнала объемной радиометки заключается в следующем: электромагнитная волна считывателя отражается от металлической поверхности (рис. 1) без изменения ориентации вектора магнитной индукции и увеличивает суммарный поток магнитного поля, проходящий через замкнутый контур на боковой грани, образованный проводящими замкнутыми электродами радиометки. Соответственно, изменение данного потока по правилу Ленца [2] создает дополнительную ЭДС индукции, приложенную к чипу, что приводит к увеличению дальности считывания.

Рис.1. Изображение идущих от считывателя и отраженных от металла ЭМ волн

Справедливость предложенных принципов была подтверждена экспериментально. Использовалась короткозамкнутая объёмная UHF метка и измерялась ее АЧХ в свободном пространстве и на металлической поверхности. Как следует из приведенного графика (рис. 2), теоретически предсказанное увеличение дальности считывания радиометки, было подтверждено практическим экспериментом.

Рис.2. Графики зависимости дальности считывания короткозамкнутой UHF метки от частоты в свободном пространстве (слева) и на металлической поверхности (справа)

Литература

1. Шарфельд Т. Системы RFID низкой стоимости //Т. Шарфельд. -2006.

2. Сивухин Д.В. Электричество., Т. 3., – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018, 656 с.