Исследование зависимостей мощности потребления и площади схемы CIC-фильтра для применения в малопотребляющих цифровых фильтрах-дециматорах на основе каскадного соединения CIC- и FIR-фильтров

Тярин А.С.1,2, Эннс А.В.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт,

физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, Москва, Россия

2 Научно-исследовательский институт молекулярной электроники, Зеленоград, Россия

E–mail: tyarin.as@phystech.edu

Введение

Цифровые фильтры-дециматоры (ЦФД) применяются в областях, где требуется обработка сигналов, но там, где требуется использование большого числа ЦФД или АЦП с применением ЦФД, потребление и площадь, занимаемая на кристалле, резко возрастают. Поэтому разработка ЦФД с пониженными потреблением и площадью является актуальной задачей.

Целью данной работы является вывод зависимостей мощности потребления и площади составных частей цифрового фильтра-дециматора (ЦФД) от порядка и коэффициента децимации (КД) для разработки ЦФД, который обладал бы максимально прямоугольным видом АЧХ, наименьшими потреблением и занимаемой площадью.

Вывод зависимости мощности потребления и площади схемы в CIC-фильтре

Наиболее используемыми составными частями ЦФД являются CIC- и FIR-фильтры. Основной вклад в потребление и площадь вносят триггеры и сумматоры, их количество увеличивается с ростом порядка фильтра и КД. С другой стороны, использование фильтров с низким порядком и КД приводит к ухудшению вида АЧХ, уменьшению отношения «сигнал-шум» и ограничению возможного использования фильтра. Для реализации оптимального по потреблению и площади ЦФД необходимо вывести общую зависимость потребления и площади от структуры фильтра. Для FIR-фильтра в [2] были построены модели потребления. Далее приведён вывод зависимости для CIC-фильтра. Из-за структуры CIC-фильтра с повышением порядка происходит рост разрядности [1]. В связи с этим необходимо, чтобы разрядность каждого внутреннего регистра была равна разрядности выходного регистра, которая выражается формулой (1). Выводы зависимости площади S от порядка фильтра N и зависимости потребления P аналогичные. Так как схема фильтра в основном состоит из триггеров и сумматоров, то площадь всей схемы можно выразить формулой (2). Далее, записав зависимость количества триггеров и сумматоров от порядка фильтра, формулы с (3) по (6), и подставив их в формулу (2), получается зависимость площади от порядка, формула (7). Как видно из формулы данная зависимость квадратичная.

(7),

Заключение

Были получены зависимости мощности потребления и площади схемы от порядка и коэффициента децимации в CIC-фильтре, использующемся в качестве составной части цифровых фильтров-дециматоров. Данная зависимость позволит оценивать потребление и площадь фильтра без непосредственной его реализации.

Литература

- Hogenauer E. An economical class of digital filters for decimation and interpolation //IEEE transactions on acoustics, speech, and signal processing.

- Grati K. et al. Power Consumption Models for Decimation FIR Filters in Multistandard Receivers //VLSI Design. – 2012.