# Особенности распределения токов в двумерных магнитных средах с сильным спин-орбитальным взаимодействием

Шевцов В.С.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: vs.shevtcov@physics.msu.ru

Известно [1], что спин-орбитальное взаимодействие приводит к возникновению анизотропии сопротивления в ферромагнитных материалах, определяющейся взаимным расположением в пространстве векторов намагниченности  среды и плотности тока проводимости . Это явление называется анизотропным магниторезистивным (АМР) эффектом. Данный эффект на ряду с аналогичными квантовомеханическими эффектами, возникающими в магнитных средах, такими как ГМР, СТМР, СВМР, широко используется в спинтронике для различных практических задач. Среди важных современных устройств можно выделить датчики магнитного поля и тока, считывающие элементы в головках памяти и т.д. В данной работе исследуется влияние спин-орбитального взаимодействия в средах с неоднородным распределением намагниченности на распределение электрического потенциала и плотности тока проводимости за счет АМР эффекта.

В работе [1] было показано, что изменение сопротивления, связанное с наличием анизотропного магниторезистивного эффекта, зависит от направления вектора намагниченности  в среде. В отсутствии внешнего магнитного поля связь напряженности электрического поля  и плотности тока  в векторном виде может быть задана следующим образом:

(1)

где  – единичный вектор, совпадающий по направлению с вектором намагниченности  в среде; ρ⟘ и ρ∥ – удельные сопротивления при протекании тока в направлениях, перпендикулярном вектору  и параллельном ему соответственно. Последнее слагаемое в уравнении (1) возникает за счёт аномального эффекта Холла. Ввиду своей малости, это слагаемое не принималось в расчёт в данной работе.

Рассмотрим ферромагнитную проводящую среду малой толщины, в которой распределение тока и потенциала можно считать двумерным. Введем систему координат таким образом, что плоскость среды совпадала с плоскостью OXY. Связь компонент плотности тока ji с напряженностью электрического поля Ek в таком проводнике может быть записана в виде:

(2)

где σik – тензор проводимости, компоненты которого зависят ориентации вектора  в плоскости проводника. В таком случае, с учетом (1) и (2), получаем:

(3)

В настоящее время очень широко распространены датчики магнитного поля, основанные на АМР эффекте, выполненные в виде тонкой полоски магнитного материала, на которую нанесены полоски хорошо проводящего материала под углом 45° к продольной оси (шунты). Такая структура носит название “barber-pole” [2]. В качестве исследуемой области в данной работе был выбран элемент объема магниторезистивного материала в форме параллелепипеда, заключенного между шунтами (рис. 1).

Рис. 1. Рассматриваемая область магниторезистивного материала.

Для нахождения распределения плотности тока и потенциала в плоском проводнике сложной формы требуется решить дифференциальное уравнение второго порядка в частных производных (3) с граничными условиями. Потенциалы двух противоположных граней параллелограмма ∂Ω1 и ∂Ω2, прилегающих к шунтам, примем равными постоянным значениям:

(4)

Помимо этого, из условия отсутствия тока через верхнюю и нижнюю границы (∂Ω3 и ∂Ω4) исследуемой области следует, что вертикальная составляющая плотности тока jy на указанных границах должна равняться нулю:

(5)

Величина АМР эффекта образцов, известных на данный момент, не превышает 5 %, а в случае ГМР эффект может достигать 100 % и выше. Не исключено, что в будущем могут быть обнаружены материалы с бо́льшим АМР эффектом. В данной работе исследовались распределения плотности тока в образцах при различных величинах АМР эффекта.

Под действием внешнего магнитного поля распределение намагниченности в среде меняется [3], в следствие чего возникает изменение электрического сопротивления проводника, которое можно зафиксировать экспериментально. В работе был проведен теоретический расчет зависимости сопротивления проводника от величины внешнего магнитного поля при заданных параметрах, который показал хорошее сходство с экспериментальными результатами для аналогичных образцов.

# Литература

- McGuire T.R., Potter R.I. Anisotropic Magnetoresistance in Ferromagnetic 3d Alloys // IEEE Trans. Magn. 1975. Vol. 11. Iss. 4. P. 1018-1038.

- Wang C., Su W., Hu Z. et al. Highly Sensitive Magnetic Sensor Based on Anisotropic Magnetoresistance Effect // IEEE Trans. Magn. 2018. Vol. 54. Iss. 11. P. 2301103.

- Шевцов В.С., Поляков О.П., Амеличев В.В. и др. Особенности магниторезистивного сопротивления длинной нанополоски FeNiCo // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Физ. Астрон. 2019. № 5. С. 40-44.