Термодинамически согласованная модель лазерной абляции Xe

Камильянова Анна Андреевна

Студент, 2 курс магистратура

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия

E–mail: anna.kamil@mail.ru

Импульсно-лазерная абляция с каждым годом все больше привлекает внимание исследователей в области микро- и нанотехнологий. Использование явления абляции для обработки материалов в различных средах позволило улучшить качество лазерной обработки и получения наночастиц [1]. Быстрое плавление и испарение материала мишени, под действием высокоэнергетического лазерного излучения при абляции, обеспечивает перенос материала от мишени к подложке в вакууме и образование на поверхности подложки моно- и многослойных покрытий [2]. На сегодняшний день в современной технологии производства электронных устройств использование абляции, как точечного источника экстремального ультрафиолетового (EUV) и мягкого рентгеновского излучения для процесса литографии высокого разрешения, является одним из перспективных направлений. В качестве мишени используются многозарядные ионы олова (в виде маленьких капель) или гадолиния, либо замороженные капли газов (ксенон, Xe+He) [3]. Очень быстрый нагрев и испарение капли вещества под действием лазерного импульса является сильнонеравновесным процессом и эквивалентен взрыву точечного источника, часть энергии которого уходит на разгон вещества, часть на излучение.

Актуальность работы определяется необходимостью прогнозирования технологических процессов в неидеальной плазме на основе численного моделирования. Неидеальная плазма возникает при воздействии на вещество ударных волн, ядерных взрывов, лазерного излучения или корпускулярных пучков. Но плазменные явления представляют собой совокупность сложных динамических процессов. Поэтому многие закономерности, наблюдаемые в экспериментах, до сих пор не находят каких-либо теоретических объяснений. Существенное продвижение в понимании процессов в плазме можно ожидать при численном моделировании термодинамически согласованных уравнений динамики системы.

Изучение динамики ударной волны, возникающая при быстром и локализованном высвобождением большого количество энергии в среде (сильный взрыв), можно увидеть в работах Тейлора [4], фон Неймана [5] и Седова [6]. Гидродинамическое описание течения для внутренней области взрыва теперь известно, как решение Тейлора-фон Неймана-Седова (TvNS). Со временем решение TvNS получило все более широкое распространение, в частности, в физике плазмы - для описания лазерно-индуцированных явлений [7]. С точки зрения физики, модель TvNS представляет собой набор законов сохранения для вещества, плотностей импульса и энергии, в основном без учета взаимного влияния.

В данной работе был рассмотрен процесс абляции ксенона из замороженного состояния в вакуум. Уравнения динамики были получены на основе расширенной неравновесной термодинамики, игнорирующей учет квантовых явлений, которые могут возникать при быстром нагреве вещества до состояния плазмы. Но даже таким образом можно с некоторой точностью рассчитать и оценить возможное поведение системы и проанализировать полученные данные. В результате получена сиcтема уравнений вида:

,

,

,

где δT = T - Ti, Ti - температура излучения, ΔP = P/T - T(P/T)V, 
λ =  - коэффициент теплопроводности и  - коэффициент мобильности, определяемый из эксперимента.

Полученная система уравнений, дополненная для каждого уравнения, соответственно, начальными и граничными условиями, описывает процесс абляции начиная с момента испарения вещества. Из решения уравнений, описывающих поведение системы после облучения замороженного ксенона, следует оценка энергии излучения, которая определяет технологическую эффективность такого процесса.

Необходимость использования неравновесной термодинамики связана с сильной неравновесностью процесса, каковым является нагрев и испарение вещества под действием лазерного импульса. Чтобы избежать усложнения модели, мы ограничиваемся рассмотрением термодинамических процессов в ксеноне только в состоянии плазмы, полагая, что внутри ее объема выполняются условия сплошной среды. При таком предположении в единице объема ксенон характеризуется локальной температурой, давлением и плотностью вещества.

Результаты исследования могут быть использованы для прогнозирования влияния экстремальных импульсных воздействий на материалы и конструкции и решения широкого круга конкретных задач физики высоких плотностей энергии, связанных с численным моделированием нестационарных гидродинамических процессов, протекающих в условиях интенсивного импульсного энерговыделения.

Разработанная модель может является основой для дальнейшего развития теоретических представлений в процессе абляции и позволяет учесть влияние на свойства веществ при моделировании процессов в неидеальной плазме.

Литература

1. M.Ganjalia, M.Ganjali, P.Vahdatkhah, S.M.B.Marash, Synthesis of Ni Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation Method in Liquid Phase, Procedia Materials Science, Volume 11, 2015, Pages 359-363

2. B. Nasiłowska, Z. Bogdanowicz, A. Sarzynski, W. Skrzeczanowski, M. Djas, B. Bartosewicz, B. J. Jankiewicz, L. Lipinska, Z. Mierczyk, The Influence of Laser Ablation Parameters on the Holes Structure of Laser Manufactured Graphene Paper Microsieves, Materials 2020, 13, P. 1568

3. В. Г. Капралов, Р. Корде, В. Е. Левашов, А. С. Пирожков, Е. Н. Рагозин, “Безосколочный источник мягкого рентгеновского излучения на основе импульсной струи ксенона, возбуждаемый излучением неодимового лазера”, Квантовая электроника, 32:2 (2002), 149–154 [Quantum Electron., 32:2 (2002), 149–154]

4. G. Taylor, Proc. R. Soc. A 201, 159 (1950); 201, 175 (1950).

5. J. von Neumann, Collected Works (Pergamon Press, Oxford, 1963), Vol. VI, p. 218.

6. L. I. Sedov, J. Appl. Math. Mech. 10, 241 (1946).

7. A. D. Edens, T. Ditmire, J. F. Hansen, M. J. Edwards, R. G. Adams, P. Rambo, L. Ruggles, I. C. Smith, J. L. Porter, Phys. Plasmas 11, 4968 (2004).