Оптические характеристики волоконных каплеров с нанесенными поглотителями на основе углеродных нанотрубок

Ватранов  Кирилл Александрович

Студент

Ульяновский Государственный Университет,

Инженерно-физический факультет, Ульяновск, Россия

E–mail: kvatranov@mail.ru

Углеродные нанотрубки (УНТ) играют всё более важную роль в современных  технологиях. Применения УНТ чаще всего основаны на их высокой удельной поверхности, а их уникальные свойства: малые размеры, легко изменяющиеся в зависимости от условий синтеза, электропроводность, механическая прочность и химическая стабильность позволяют рассматривать нанотрубки в качестве основы будущих элементов микроэлектроники [1]. Например, с помощью насыщающихся поглотителей на основе одностенных углеродных нанотрубок удалось реализовать режим синхронизации мод с генерацией мощных пикосекундных импульсов на целой гамме лазеров. Одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) обладают оптическими свойствами, подобными тем, что обладают полупроводниковые материалы, а именно, обладают насыщаемым поглощением с медленной и быстрой релаксацией просветлённого состояния. Технология их изготовления позволяет подобрать нужную длину волны. Эти просветляющиеся поглотители способны работать при малой мощности накачки.

В настоящем докладе будут представлены результаты спектроскопических исследований оптических свойств волоконных разветвителей (каплеров) с нанесенными на них насыщающимися поглотителями на основе углеродных нанотрубок. Исследования проводятся в видимой области и включают, в частности, изучение степени ветвления в зависимости от плотности нанесения УНТ, длины тейперированной области (зоны связи) и т.д.

Перспективность данных исследований обусловлена возможностями использования УНТ-абсорберов для создания эффективных схем пассивной синхронизации волоконных лазеров.

Литература

- Е.Д. Образцова, А.И. Чернов, А.В.  Таусенев, Н.Р. Арутюнян, П.В. Федотов. Одностенные углеродные нанотрубки. Углеродная фотоника. 2017. P.210-260.

- S. Iijima. Helical microtubules of graphitic carbon. Nature. 1991. V 354. P.56-58.

- S.F. Hansen, A. Lennquist. Carbon nanotubes added to the SIN List as a nanomaterial of Very High Concern. Nat. Nanotechnol. 15, 3–4 (2020).