Исследование влияние автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха

Бондарева Анастасия Сергеевна

Студент (бакалавр)

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области

E–mail: vlive99@mail.ru

Интенсивное развитие общества во всех отраслях влечет за собой увеличение технической оснащённости, как производственных процессов, так и повседневной жизни человека. Следствием такого развития является резкое увеличение количества автомобилей. Согласно данным статистики [1], основная часть автотранспорта приходится на легковые автомобили, находящиеся в личном пользовании граждан. Такая тенденция привела к тому, что автомобиль стал основным источником загрязнения атмосферного воздуха в больших городах, значительно опередив промышленное производство.

Источники токсичных веществ, выделяемых автомобильным транспортом можно разделить на три категории: топливные испарения, картерные испарения и отработавшие газы. При проведении данного исследования мы рассматривали отработавшие газы, так как они являются наиболее опасными. В ходе исследования мы изучили процессы выделения и воздействия на человека антропогенных загрязнителей, попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта в условиях городской среды.

Для определения количества загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта, была использована методика доктора биологических наук, профессора Губаревой Л.И. [2], которая была дополнена важными на наш взгляд деталями, а именно:

1. выбор оптимального времени для проведения исследования;

2. определение концентрации токсичных выбросов по модели Гауссовского распределения примесей в атмосфере [3].

Объектом проведения исследования был выбран участок проспекта имени Василия Алексеева в городе Шахты Ростовской области, данный участок ограничен улицами Шевченко и Садовая. Основанием для выбора данного участка дороги является расположение в этом промежутке городской больницы и легкоатлетического манежа. Длина выбранного для исследования участка составляет 800 метров.

На протяжении недели в течение каждого часа в период с 8-00 до 19-00 часов велись наблюдения автотранспортного потока на выбранном участке. В результате наблюдений был сделан вывод, что наиболее высокий транспортный поток был зафиксирован с 8-00 до 9-00 утра в будние дни.

В результате проведения исследования можно сформулировать следующие выводы:

1. Проанализирована динамика роста автомобилей в России, прирост автомобилей за год составляет более 1 млн. единиц;

2. Выявили основные и наиболее опасные токсичные вещества, выделяемые автомобильным транспортом: оксид углерода, бензол, диоксид азота;

3. Изучены особенности влияния каждого токсичного вещества на здоровье людей. При проникновении угарного газа в кровь концентрация кислорода в ней значительно снижается, что приводит к возникновению тахикардии, также угарный газ вызывает нарушение нервной регуляции, в результате чего проявляется дисфункцией различных органов чувств: нарушение слуха, нарушение зрительной функции. При изучении влияния диоксида азота на организм, было выявлено, что он может вызывать как кратковременное поражение организма (проявляется временной спутанностью сознания, угнетением дыхания), так и оказывать длительное воздействие. Через некоторое время диоксид азота способен проникает в жировую ткань и растворяется в ней, что приводит к интоксикации и поражению ЦНС. В результате нарушается работа функциональных систем организма. Особенностью воздействия бензола является то, что при систематической интоксикации бензол оказывает канцерогенное и мутагенное действие, отрицательно влияет на эмбрион и на репродуктивную функцию;

4. Расчетным путем определили количество антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта на участке дороги вблизи МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина: СО = 103,8 г., C6H6 = 48.8 г., NO2 = 11,3 г.;

5. Расчетным путем определили концентрацию токсичных выбросов по модели Гауссовского распределения примесей в атмосфере на небольших высотах в пределах выбранного участка, на расстоянии 5 и 20 метров: СО = 3,52/1,538 мг/м3, C6H6 = 0,6/0,4337 мг/м3, NO2 = 0,5/0,37 мг/м3;

6. Зафиксировано нарушение требований ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест [4]. На расстоянии 5 метров концентрация всех веществ превышает ПДК, а на расстоянии 20 метров превышение концентраций наблюдается у бензола и диоксида азота;

7. На основании изученных данных, были разработаны рекомендации по снижению негативного воздействия на окружающую среду: использование выхлопных фильтров(нейтрализаторов), контроль технического состояния личных автотранспортных средств, увеличение числа зеленных насаждений.

Выполненные расчеты и исследования могут быть основой для дальнейшего выбора подбора защитных растений для их высадки на островках безопасности.

Литература

1. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.autostat.ru%2Fnews%2F37917%2F (Автостат. Аналитическое агенство: официальный сайт)

2. Губарева Л.И. Практикум по экологии человека (учебное пособие) / Под ред. Л.И. Губаревой. М. Гуман.центр ВЛАДОС. 2003.

3. Бабков В.С.,. Ткаченко Т.Ю. Анализ математических моделей распространения примесей от точечных источников // Наукові праці ДонНТУ Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка". 2011, № 13(185).

4. ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. – Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 N 165