Сверхбыстрая перестраиваемая Фурье-фильтрация оптического сигнала с помощью полупроводниковых метаповерхностей

Юшков В.В.,1 Шорохов А.С.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: iushkov@physics.msu.ru

Эффективная обработка изображений является важной составляющей  задач машинного зрения, а также многих других областей науки и техники, включая микроскопию биологических объектов. Обычно для этого используются либо различные численные методы анализа, либо простейшие аналоговые методы, вроде применения линз для реализации Фурье-преобразования и различных дифракционных элементов для пространственного разделения составляющих электромагнитного поля с различными волновыми векторами.  В последнее десятилетие большое внимание уделяется регулярным квазиплоским наноструктурам (оптическим метаповерхностям), которые могут осуществлять различные пространственные и спектральные преобразования световых волн. Достоинствами таких метаповерхностей являются низкое энергопотребление (это пассивные структуры), компактность по сравнению с другими аналоговыми приспособлениями (десятки и сотни микрон) и быстродействие по сравнению с цифровыми методами, реализованными на универсальных ПК. Также полупроводниковые метаповерхности являются КМОП-совместимыми, что упрощает их изготовление и внедрение в существующие интегральные схемы. Примерами таких метаповерхностей являются голограммы [1], линзы [2], фазовые пластинки [3]. Также часто метаповерхности используются и для более сложной обработки изображений: поиска границ объектов [4], аналоговых операций [5] и отслеживания заданных образов на изображениях [6].

Однако среди недостатков метаповерхностей необходимо отметить их статичность во многих случаях. Это предполагает, что после изготовления метаповерхности её характеристики (профили отражения, сдвига фаз и т.п.) не меняются. Соответственно, важной задачей становится разработка метода, позволяющего менять оптический отклик таких структур с помощью внешних воздействий. Предлагаемым в работе методом для реализации данной задачи является метод фотоиндуцированной инжекции свободных носителей внутрь нанорезонаторов, формирующих метаповерхность. Его использование дает возможность менять характеристики метаповерхностей со сверхвысокими скоростями (время релаксации носителей ~10 пс) [7].

Целью данной работы является моделирование и создание метаповерхности, работающей в ИК области спектра оптического излучения (вблизи 900 нм). Профиль пропускания такой метаповерхности в состоянии без оптической накачки представляет собой нормированный фурье-образ оператора дифференцирования. В случае воздействия лазерной накачки данный профиль модифицируется за счет неравномерного поглощения света наноантеннами метаповерхности, что приводит к выпрямлению профиля пропускания. Использование такой метаповерхности может быть пригодно в схемах пространственной фильтрации для поиска границ изображений. Структура метаповерхности — диски из арсенида галлия. Выбор дизайна основан на том, что его легко изготовить известными методами микроэлектроники и он нечувствителен к поляризации падающего света в силу симметрии своей геометрии.

В ходе работы была проведена серия расчетов, моделирующая оптическую систему, включающую метаповерхность. Была построена модель для определения изменения коэффициентов поглощения и преломления для арсенида галлия после накачки, получены зависимости отражения и сдвига фазы для квадратных субволновых решеток из нанодисков различных диаметров и с различным периодом. Также были получены отклики метаповерхностей, оптимизированных под выбранные профили отражения и сдвига фаз. Расчеты проводились с помощью программного обеспечения  Lumerical FDTD Solutions и ΖΕΜΑΧ OpticStudio с помощью методов конечных разностей во временной области и приближенного решения дифракционного уравнения Кирхгофа в дальней области.

Результаты, полученные в рамках данной работы, могут быть использованы для создания перестраиваемых аналоговых сверхтонких устройств для анализа оптических изображений. Это может быть актуально для систем, в которых компактность и энергопотребление играет решающую роль.

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

1. Katie E. Chong et al., «Efficient polarization-insensitive complex wavefront control using Huygens’ metasurfaces based on dielectric resonant meta-atoms», ACS Photonics 3, 514-519 (2016).

2. Μohammadreza Khorasaninejad, Federico Capasso, «Metalenses: Versatile multifunctional photonic components», Science 358, 1146 (2017).

3. Gregorius C. G. Berkhout et al., «Efficient Sorting of Orbital Angular Momentum States of Light», Phys. Rev. Lett. 105, 153601 (2010)

4. Junxiao Zhou et al., «Optical edge detection based on high-efficiency dielectric metasurface», Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 116, 11137 (2019)

5. Ata Chizari et al., «Analog optical computing based on a dielectric meta-reflect array», Opt. Lett. 41, 3451-3453 (2016)

6. Tariq Manzur, John Zeller, and Steve Serati, «Optical correlator based target detection, recognition, classification, and tracking», Appl. Opt. 51, 4976 (2012)

7. Shcherbakov, M.R., Liu, S., Zubyuk, V.V. et al. «Ultrafast all-optical tuning of direct-gap semiconductor metasurfaces», Nat. Commun. 8, 17 (2017)