Параметрические взаимодействия в средах с PT-симметрией и квадратичной нелинейностью

Шустов П.Г.

Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Физический факультет

Применение так называемых PT (parity-time) – симметричных периодических структур (ПС) открывает новые возможности в управлении, усилении и генерации оптического излучения. Особенность конструкции PT – симметричных структур заключается в чередовании слоев, изготовленных из усиливающих и поглощающих материалов. Процесс рассеяния электромагнитных волн в запрещенной полосе таких структур имеет ряд особенностей: несимметричное прохождение, однонаправленное полное поглощение отраженного излучения, когерентное поглощение, увеличение области устойчивости нелинейных уединенных волн и др. В основном исследовались среды с кубической нелинейностью. Среды с квадратичной нелинейностью и PT-симметрией сложны для изучения и моделирования, и поэтому представляют несомненный научный интерес.

Целью данной работы является изучение процесса генерации второй гармоники в средах с квадратичной нелинейностью и PT-симметрией.

Мною исследуется следующая система параметрически связанных нелинейных уравнений для амплитуд прямых (Fj) и обратных (Bj) волн, где j=1 относится к амплитуде основной волны, j=2 – к волне второй гармоники:

Различные режимы распространения волн обусловлены соотношением между коэффициентами нелинейности, Брэговской связи  и усиления.