Мультиспектральный диффузный имиджинг с использованием пространственных частот для определения абсолютных концентраций хромофоров в тканях

Буянкин Кирилл Евгеньевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: buiankin.ke17@physics.msu.ru

Неинвазивное определение концентраций основных составляющих биотканей является одной из ключевых задач медицинской диагностики, так как на основе информации о компонентном составе тканей может быть сделан вывод о её патологическом состоянии.   Для определения уровня содержания большого числа молекулярных хромофоров, таких как вода, окси- и дезоксигемоглобин, липиды, меланин и пр.  могут быть использованы мультиспектральные оптические методы. Однако для применения на практике, данный метод должен удовлетворять ограничениям, возникающим в клинических условиях, так, например, для интраоперационной диагностики требуется анализ достаточно большой области (порядка 2-7см) с разрешением менее 1 мм за короткое время (1-2 секунды). Мультиспектральный имиджинг — детектирование отраженного сигнала от исследуемой области биотканей камерой в нескольких спектральных каналах — отвечает этим требованиям, однако сам по себе не позволяет определить абсолютную концентрацию хромофоров, поскольку в отраженном сигнале одновременно заложена информация о поглощении и рассеянии света, разделить которую на основе одного изображения невозможно. В связи с этим в последнее десятилетие происходит активное развитие метода диффузного имиджинга с использованием пространственных частот (англ. Spatial frequency domain imaging, SFDI) [2].

Метод SFDI представляет собой модификацию мультиспектрального имиджинга, в котором на исследуемую область ткани проецируется световое поле с пространственно- модулированной (обычно синусоидально) интенсивностью. Использование пространственно-модулированного света с несколькими пространственными частотами и калибровке по образцу с известными параметрами позволяет получить значения коэффициентов рассеяния и поглощения исследуемого объекта, а последовательное использование нескольких длин волн излучения позволяет получить абсолютные концентрации хромофоров в нём. Более того, вариация пространственной частоты позволяет контролировать глубину измерения, предоставляя информацию из разных слоев ткани [1].

В данной работе был реализован и протестирован метод диффузного имиджинга с использованием пространственных частот для определения основных хромофоров — окси- и дезоксигемоглобина и воды —  в образцах, имитирующих оптические свойства биотканей, и в самих биотканях in vivo. На основе оптических фантомов с различными рассеивающими и поглощающими свойствами была оценена относительная погрешность метода в определении коэффициентов рассеяния и поглощения тканей в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра, были оценены возможности детектирования неоднородно распределенных по глубине хромофоров, а также проведены in vivo измерения на различных физиологических моделях, демонстрирующие возможности данного метода в оценке абсолютных концентраций хромофоров в тканях.

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

1. David J. Cuccia, Frédéric P. Bevilacqua, Anthony Joseph Durkin, Frederick R. Ayers, Bruce Jason Tromberg, "Quantitation and mapping of tissue optical properties using modulated imaging," J. Biomed. Opt. 14(2) 024012 (1 March 2009)

2. Sylvain Gioux, Amaan Mazhar, David J. Cuccia, “Spatial frequency domain imaging in 2019: principles, applications, and perspectives,” //J. Biomed. Opt. 24(7), 071613 (2019),