Исследование дисторсии МР-изображений МРТ-сканеров

Мяэкиви И.В., Лыкова Е.Н.

студент, 1курс магистратуры

МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: myaekivi_irina@mail.ru

МРТ, как метод визуализации, произвел революцию в медицине за последние два десятилетия. В настоящее время МРТ стала предпочтительным выбором во многих клинических исследованиях из-за ее превосходной способности отличать один тип ткани от другого. Однако, вероятность геометрического искажения (дисторсии), присутствующего на МР-изображениях, ограничивает использование МРТ в некоторых областях, где необходима высокая точность.

Основными источниками геометрического искажения от оборудования МРТ являются неоднородность в основном магните, нелинейность градиентных полей и вихревые токи, связанные с переключением градиентных катушек [2]. Величина геометрического искажения из-за неоднородности поля зависит от величины используемого поля. Например, при значении поля 1,5 Т падение величины поля на 1% приведет к искажению в 1 мм [3]. Величина градиентного нелинейного искажения обычно достигает 4–6 мм [1]

Задача исследования заключается в количественной оценке геометрических искажений путем анализа МР-изображения специального фантома, полученные на МРТ-сканерах с различной напряженностью магнитного поля, и последующей обработке данных.

Сравнение полученных данных от томографа и истинных данных фантома является одним из методов коррекции изображений. Их сопоставление позволяет вывести алгоритмы по преодолению геометрических искажений.

Коррекция геометрических искажений в МР-изображениях часто выполняется как этап постобработки и состоит в том, чтобы найти функции, которые связывают координаты пространства искаженного изображения и неискаженного пространства [4]

Итогом данной работы должен стать набор таких функций для наиболее популярных МРТ-сканеров, используемых в России. Результаты исследования могут быть использованы для преодоления неопределенностей, связанных с геометрическими искажениями, что позволит эффективно использовать МРТ в радиационной онкологии.

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина»

Литература

1. 	Анисимов Н.В., Батова С.С., Пирогов Ю.А. Магнитно-резонансная томография: управление контрастом и междисциплинарные приложения / Под ред. Ю.А. Пирогова. — М.: Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 2013.

2. Марусина М.Я., Казначеева А.О. Современные виды томографии. Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2006.

З. 	Mary Adjeiwaah, MSc, Mikael Bylund, MSc, Josef A. Lundman, MSc, Karin So¨derstro¨m, MD, PhD, Prof. Bjo¨rn Zackrisson, MD, PhD, Joakim H. Jonsson, PhD, Anders Garpebring, PhD, and Prof. Tufve Nyholm, PhD: Physics Contribution «Dosimetric Impact of MRI Distortions: A Study on Head and Neck Cancers», Department of Radiation Sciences, Umea University, Umea, Sweden.

4. Deming Wang and David M. Doddrell: Current Medical Imaging Reviews « Geometric Distortion in Structural Magnetic Resonance Imaging», Centre for Magnetic Resonance, The University of Queensland, St. Lucia, QLD 4072, Australia.