Навигация в интраоперационном поле методом спектроскопии диффузного отражения

Церегородцева П.С.

студентка

Московский Государственный Университет имени

М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: polinatser@gmail.com

В последнее время активно развиваются оптические спектральные методы обнаружения опухолей различных тканях. Главное преимущество таких методов заключается в молекулярной селективности и их экспрессности.

Общая проблема интраоперационной навигации состоит в том, чтобы отличить здоровую ткань от пораженной с помощью того или иного метода. Возможность определять различные ткани позволяет обнаружить границу опухоли и выбрать объем хирургического вмешательства.

Различие оптических характеристик опухолевых и здоровых тканей обусловливается разным молекулярным составом. В статье Van Staveren [2] показано, что в случае опухоли мочевого пузыря оно вызвано отличием концентрации гемоглобина, поскольку в опухоли более развита сеть капилляров. В случае применения цистоскопии в белом свете, опухоль обладает более насыщенным красным оттенком, что позволяет с ограниченной точностью обнаруживать ее визуально.  Для изучения возможности детектирования опухолей в случае применения волоконных зондов и определения геометрических особенностей метода спектроскопии диффузного отражения света были изготовлены несколько однородных фантомов в соответствии с методикой, описанной Liu et al [1]. Параметры фантомов были выбраны в соответствии с оптическими характеристиками, измеренными для ткани мочевого пузыря и ее опухоли ex vivo [2]. Для приготовления фантомов с заданными характеристиками, также был подготовлена серия калибровочных фантомов, оптические характеристики калибровочных фантомов были охарактеризованы посредством метода inverse adding doubling [3]. С помощью специально собранной экспериментальной установки, имитирующей условия освещения при операции in vivo, были получены спектры отражения в зависимости от расстояния и угла между оптоволокном и фантомами, определены пределы детектирования повышенной концентрации гемоглобина в различных геометриях. Кроме того, были приготовлены неоднородные фантомы, имитирующие  опухоль и сосуды мочевого пузыря, а также экспериментально определены основные зависимости   геометрических параметров, определяющих точность определения положения границы тканей.

В результате проведенного исследования было показано, что различие между тканями опухоли и стенки мочевого пузыря с использованием метода спектроскопии диффузного отражения света можно установить вне зависимости от расстояния и угла между волокном и поверхностью фантома, а также, что данный метод с высокой точностью позволяет определить границы опухолей. На основе проведенного исследования будут выработаны рекомендации для проведения диагностики тканей мочевого пузыря и обнаружения границы опухоли в ходе планируемых экспериментов in vivo в МНОЦ МГУ.

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Liu, G., Huang, K., Jia, Q., Liu, S., Shen, S., Li, J., ... & Xu, R. X. (2018). Fabrication of a multilayer tissue-mimicking phantom with tunable optical properties to simulate vascular oxygenation and perfusion for optical imaging technology. Applied optics, 57(23), 6772-6780.

- Van Staveren, H. J., Beek, J. F., Ramaekers, J. W. H., Keijzer, M., & Star, W. M. (1994). Integrating sphere effect in whole bladder wall photodynamic therapy. I. 532 nm versus 630 nm optical irradiation. Physics in Medicine & Biology, 39(6), 947.

- Prahl, S. (2011). Everything I think you should know about Inverse Adding-Doubling. Oregon Medical Laser Center, St. Vincent Hospital, 1344, 1-74.