Резонансные эффекты при распространении терагерцового излучения в гетероструктурах при наличии статического магнитного поля

Никифорова П.М.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: nikiforova.pm16@physics.msu.ru

Существующие детекторы ТГц-ИК диапазона можно разделить на две группы по принципу работы: фотонные и тепловые (болометрические). В работах [1-3] исследована возможность увеличения чувствительности болометрических приемников для случаев квазимонохроматического и широкополосного ТГц излучения. Метод основан на явлении резонансного туннелирования электромагнитных сигналов в гетероструктурах из периодической последовательности проводящих и диэлектрических слоев. Предложенные детекторы на основе таких резонансных гетероструктур могут объединять в себе преимущества как фотонных (селективность по частотам, высокая чувствительность), так и тепловых (отсутствие необходимости в криогенном охлаждении, простота изготовления) детекторов. В работе [4] рассмотрены особенности, связанные с различными режимами прохождения электромагнитных сигналов через гетероструктуру в зависимости от соотношения между частотой детектируемого излучения и транспортной частотой рассеяния носителей заряда в проводящих слоях.

В данной работе исследуются резонансные эффекты при распространении терагерцового излучения в таких гетероструктурах при наличии статического внешнего магнитного поля. Специфика прохождения волны через структуру в данном случае определяется явлением циклотронного резонанса, возникающего при совпадении частоты распространяющейся в структуре волны с циклотронной частотой  ( – напряженность статического магнитного поля, направленного вдоль волнового вектора k волны). Действительно, падающую на структуру линейно поляризованную монохроматическую электромагнитную волну можно представить в виде суперпозиции двух волн с различными состояниями циркулярной поляризации. Эти волны будут по-разному взаимодействовать с гетероструктурой из-за различий в законах дисперсии, обусловленных наличием циклотронного резонанса. Наличие магнитного поля позволяет смещать резонансные частоты без изменения геометрии структуры, а также управлять поглощением и туннелированием электромагнитных волн.

П.М. Никифорова выражает благодарность за поддержку Фонду развития теоретической физики и математики ”БАЗИС“ (проект 21-2-1-15-1). Работа выполнена при поддержке Научно-образовательной школы «Фотоника и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

1. Bogatskaya A.V., Klenov N.V., Popov A.M., Tereshonok M.V. Resonance tunneling of electromagnetic waves for enhancing the efficiency of bolometric photodetectors // Tech. Phys. Lett. 2018. Vol. 44 no. 8. P. 667–670.

2. Shchegolev A.E., Popov A.M., Bogatskaya A.V., Nikiforova P.M., Tereshonok M.V., Klenov N.V. Detection of Terahertz, Mid- and Near Infrared Radiation by a Multilayer Metal–Insulator Heterostructure // JETP Letters. 2020. Vol. 111 no. 7 P. 371–375.

3. Bogatskaya A.V., Klenov N.V., Nikiforova P.M., Popov A.M., Schegolev A.E. Resonant Bolometric Detection of Broadband Terahertz Signals // Tech. Phys. Lett. 2021. Vol. 47 no. 9 P. 893–897.

4. Богацкая А.В., Кленов Н.В., Никифорова П.М., Попов А.М., Щеголев А.Е. Особенности распространения и поглощения электромагнитных сигналов в периодических структурах из проводящих и непроводящих слоев // Опт. и спектр. 2022. Т. 130 С. 481–487.