Программный пакет для работы с новым аналоговым спектрометром газонаполненного сепаратора ГНС-2 в экспериментах по синтезу сверхтяжёлых ядер.

Д.А. Ибадуллаев1,2, Ю.С. Цыганов1, Д.И. Соловьёв1, М.В. Шумейко1, А.А. Воинов1, А.Н. Поляков1

1Лаборатория Ядерных Реакций, Объединённый Институт Ядерных Исследований, 141980, Дубна, Московская область, Россия.

2Институт ядерной физики, 050032, Алматы, Казахстан.

Разработан программный пакет YDA (Yury & DAstan) для ПК на языке C++ Builder. Он позволяет обеспечить сбор данных с помощью детектора 48x128 DSSSD (Double Side Silicon Strip Detector) и многопроволочного газового детектора низкого давления, заполненного пентаном [1, 2]. Основной особенностью разработанного программного пакета является использование гибких алгоритмов реального времени для обеспечения фактически бесфоновых условий для регистрации ультра-редких альфа-распадов [3]. Рассматриваются три сценария этих алгоритмов. Два из них связаны с относительно низкой скоростью остановки пучка, а третий - с высокой скоростью остановки пучка. Представлены первые результаты применения кода YDA в экспериментах по синтезу сверхтяжёлых ядер на новой установке ГНС-2. Кратко рассмотрены электронные модули, работающие совместно с кодом YDA, а также программы обработки экспериментальных данных[4]. Также рассматриваются программы по тестированию электронных модулей.

Литература.

[1] V.K.Utyonkov, Yu.S.Tsyganov, D.Ibadullayev et al. // to be submitted to Nucl. Instrum. And Meth.

[2] D. Ibadullayev, Yu.S. Tsyganov et. al. // Acta Physica Polonica B, 14, №4, 873-878.

[3] Yu.S.Tsyganov et al. Nucl. Instrum. And Meth. In Phys. Res. 2004. A 525. Pp.213-216

[4] Yu.S.Tsyganov, D. Ibadullayev et al. // Acta Physica Polonica B, 14, №4, 767-774.