Получение ограничений на параметры частиц темной материи за счет вклада эффекта Мигдала и тормозного излучения в спектр сигналов детектора DarkSide-50

Чашин Сергей Михайлович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: schashin@inbox.ru

Идея поиска частиц тёмной материи (WIMP) с массой порядка 1 ГэВ/с2 с учетом вклада сигналов, обусловленных эффектом Мигдала и тормозным излучением, стала активно обсуждаться в последние два-три года. Теоретически расчёты эффектов для разных мишеней были сделаны группой исследователей из Японии [4], а первые результаты поиска с использованием упомянутых новых методов опубликованы коллаборацией LUX [1], где представлены ограничения на сечения рассеяния WIMP на ядрах ксенона с учётом наличия атомных электронных оболочек и для интервала масс WIMP 0.4 – 5.0 ГэВ/с2. Также аналогичные исследования были проведены в рамках других экспериментов с ксеноновой мишенью, в частности, экспериментов коллаборации XENON [2].

Обычно при рассмотрении процесса взаимодействия частиц тёмной материи с ядрами мишени допускается, что соответствующие атомы не возбуждаются, и ядро, а значит и атом, как целое теряет приобретённую энергию при рассеянии на других компонентах среды (ядрах, электронах, атомах). Однако, если учитывать возможность возбуждения и ионизации атома при взаимодействии с частицей тёмной материи, то следует рассматривать атомные процессы, которые также могут привести к сцинтилляции, в том числе эффект Мигдала и тормозное излучение. Если для расчёта сечения взаимодействия WIMP с атомом использовать формализм T-матрицы, рассматривать начальное и конечное состояние системы в виде суперпозиции плоских волн, соответствующих атому и WIMP, а также допустить наличие контактного взаимодействия, то получаемое дифференциальное сечение будет отличаться от дифференциального сечения при взаимодействии WIMP только с ядром наличием форм-фактора для ядра и так называемого фактора Мигдала.

При взаимодействии WIMP c ядром последнее приобретает импульс отдачи и начинает движение в некотором направлении. В первые моменты электронное облако атома ещё не вовлечено в это движение и в системе отчёта ядра движется в противоположную сторону. В результате атом оказывается поляризованным. Возвращение его в неполяризованное состояние сопровождается возбуждением и ионизацией. Испускание при этом электронов с энергией несколько кэВ получило название эффекта Мигдала, а испускание рентгеновский фотонов стало именоваться тормозным излучением (так как ядро двигается в электрическом поле, созданном электронным облаком атома). Стоит отметить, что часть электронов вылетают из нижних оболочек атома, что обычно не происходит в сцинтилляционных процессах. Таким образом, итоговое распределение электронов по энергиям в области нескольких кэВ должно быть деформировано в сторону больших энергий.

Согласно расчётам, эффект Мигдала и тормозное излучение будут хорошо наблюдаться при очень малых массах WIMP (порядка 1 ГэВ/c2 и меньше). Можно ожидать несколько десятков событий на текущей экспозиции детектора DarkSide-50 [3], составляющей ~10000 кг/д, и пороге ~80 эВ (рис. 1).

Рис. 1. Спектр сигналов (нормированный на единицу экспозиции), обусловленных эффектом Мигдала при сечении взаимодействия WIMP с ядром 10-35 см2 и тормозным излучением при сечении 10-33 см2. Также приведен экспериментальный спектр, полученный на детекторе DarkSide-50, и фоновый спектр [3].

Для увеличения чувствительности поиска легких WIMP с учетом вкладов эффекта Мигдала и тормозного излучения на детекторах с аргоновой мишенью был разработан комплекс алгоритмов. Применение данных алгоритмов позволит получить новые пределы на массу WIMP и сечение взаимодействия WIMP с ядром.

Литература

- D. S. Akerib et al. (LUX). Results of a Search for Sub-GeV Dark Matter Using 2013 LUX Data. Phys. Rev. Lett. 122, 131301 (2019).

- D. Baxter, Y. Kahn, G. Krnjaic. Electron ionization via dark matter-electron scattering and the Migdal effect. Physical Review D. 101. 10.1103 (2020).

- G.G. di Cortona, A. Messina & S. Piacentini. Migdal effect and photon Bremsstrahlung: improving the sensitivity to light dark matter of liquid argon experiments. J. High Energ. Phys. 2020, 34 (2020).

- M. Ibe, W. Nakano, Y. Shoji, and K. Suzuki. Migdal Effect in Dark Matter Direct Detection Experiments. JHEP 03, 194 (2018).