Выделение протонных треков в прототипе нейтринного детектора SuperFGD

Дергачева А.Е. 1, Мефодьев А.В. 2, Хотянцев А.Н. 3

1аспирант, 2м.н.с. 3н.с.

Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), 
Москва, Россия
E–mail: dergacheva@inr.ru

T2K – эксперимент с длинной базой второго поколения, получивший первое указание на CP-нарушение в нейтринных осцилляциях. В 2016 году был запущен проект модернизации ближнего детектора ND280 эксперимента T2K [1]. Основные задачи проекта – детектирование частиц от нейтринных взаимодействий в полном телесном угле и уменьшение в Т2К систематической ошибки осцилляционного анализа до уровня 4[2]. Программа модернизации включает в себя разработку и создание нового высокосегментированного полностью активного сцинтилляционного 3D детектора нейтрино – SuperFGD (рис. 1). Детектор, окончательно собранный на лесках в январе 2021 года в ИЯИ РАН, состоит из  двух миллионов оптически независимых 111 см3 кубиков из экструдированного полистирола со сцинтилляционными добавками, считывание сигнала с которых будет производиться вдоль трех ортогональных направлений спектросмещающими (WLS) волокнами.

Прототип нейтринного детектора SuperFGD, состоящий из 24848 сцинтилляционных кубиков, был протестирован на пучке заряженных частиц в ЦЕРНе [3]. Кубики для прототипа SuperFGD размером 111 см3 были изготовлены в ООО Унипласт (Владимир, Россия) из длинных экструдированных плит толщиной 10 мм. Толщина отражающего слоя на каждой поверхности кубика, протравленной в химическом веществе, составила 50÷80 мкм.

В тесте были задействованы 1728 спектросмещающих волокона диаметром 1 мм, которые считывались MPPCs трех типов вдоль трех плоскостей SFGD-прототипа, оснащенного электроникой, разработанной для детектора Baby-MIND эксперимента WAGASCI.

Выполнен анализ данных теста прототипа нейтринного детектора SuperFGD на пучке заряженных частиц в CERN. Полученные результаты будут представлены в докладе.

Литература

- Mineev O. [et al.] Beam test results of 3D fine-grained scintillator detector prototype for T2K ND280 neutrino active target // Nucl. Instrum. Meth. A 923 (2019) 134-138 [physics.ins-det/1808.08829]

- Abe K. [et al.] T2K ND280 Upgrade - Technical Design Report // CERN-SPSC-2019-001 [physics.ins-det/1901.03750]

- Blondel A. [et al.] The SuperFGD Prototype Charged Particle Beam Tests // 2020 JINST 15 P12003 08861 [physics.ins-det/2008.08861]