Особенности обработки данных по угловым распределениям нейтронов в реакции 12C(n,n`)

Милованов Н.Ю.,1 Дашков И.Д.,2 Федоров Н.А.,2 коллаборация TANGRA

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Объединённый институт ядерных исследований, лаборатория нейтронной физики имени И.М. Франка, Дубна, Россия

E-mail: milovanov.ni18@physics.msu.ru

Реакции под действием нейтронов с энергией 14.1 МэВ, в частности на углероде, вызывают значительный интерес в области фундаментальных исследований по физике атомного ядра. Благодаря компактности современных нейтронных генераторов реакции с нейтронами этих энергий нашли широкое применение и в прикладных работах, например, в элементном анализе. Для проведения таких  исследований необходимы максимально полные базы ядерных данных. Таким образом, уточнение и дополнение ранее полученных данных, в частности угловых распределений рассеянных нейтронов, является важной задачей современной ядерной физики. Целью данной работы является изучение углового распределения быстрых нейтронов, рассеянных на углероде, с учетом эффекта многократного рассеяния.

Лабораторией нейтронной физики имени И.М. Франка Объединенного института ядерных исследований реализуется проект TANGRA [1], направленный на изучение взаимодействия быстрых нейтронов с атомными ядрами. В качестве источника нейтронов проектом TANGRA используется нейтронный генератор ИНГ-27, испускающий моноэнергетические меченые [2] нейтроны с энергией 14.1 МэВ. Рассеяние нейтронов исследовалось на графитовой мишени размером  44 х 44 х 2 см3. Регистрация вторичных частиц осуществлялась с помощью 20 сцинтилляционных детекторов, расположенных вокруг образца на расстоянии 2 м с шагом по углу 15 °.

Одновременное использование в эксперименте большого числа нейтронных пучков [3], а также значительные размеры мишени привели к возникновению эффектов, искажающих полученные угловые распределения. Для их учета была создана программа моделирования эксперимента методом Монте-Карло с использованием Geant4 [4]. В докладе будут обсуждаться особенности  процедуры обработки экспериментальных данных, также будет приведено сравнение измеренных угловых распределений рассеянных нейтронов с другими  работами [5,6,7].

Литература

- I.N. Ruskov, Y.N. Kopatch, V.M. Bystritsky et al. // Physics Procedia 2015. 64. P. 163.

- Valković V. 14 MeV Neutrons. Physics and applications. Boca Raton, FL, US: CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC. 2016.

- N. A. Fedorov, D. N. Grozdanov, Y. N. Kopatch et al. // European Physical Journal A. — 2021. — Vol. 57. — P. 194.

- S. Agostinelli et al., Nucl. Instrum. Meth. A 506 (2003) 250-303

- G. Boerker, W. Mannhart, B.R.L. Siebert at el. Phys. Techn. Bundesanstalt // Neutronenphysik Reports, No.1 (1989) 1.

- G.C. Bonazzola et al. Lett. Nuovo Cimento 3 (1972) 99.

- M. Baba et al. Conf: JAERI-M Reports, No. 90-025 (1990) 383.