«Исследование параметров сцинтилляционных элементов высокосегментированного детектора SuperFGD для эксперимента T2K»

Чвирова А.А. 1, a, b, Федорова Д.В.1, a, b, Федотов С.А. 2, b

1студент, 2мнс

aНациональный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

институт ядерной физики и технологий, Москва, Россия

bИнститут ядерных исследований Российской академии наук

achvirova@gmail.com

Эксперимент Т2К [1] располагается в Японии и является ускорительным нейтринным экспериментом с длинной базой. Основной целью данного эксперимента является точное измерение параметров нейтринных осцилляций и поиск возможных CP-нарушений в лептонном секторе. Для увеличения чувствительности эксперимента к поиску CP-нарушения в настоящее время проводятся работы по модернизации ближнего нейтринного детектора ND280 [2]. Главной частью проекта является создание нового детектора SuperFGD (Рис. 1.) [3]. Ожидается, что создание данного детектора, позволит не только осуществлять регистрацию частиц, образованных при нейтринных взаимодействиях внутри SuperFGD, во всех направлениях, но и поможет подавить фон от протонов, пионов и, возможно, от нейтронов, и уменьшить систематическую ошибку эксперимента с текущего уровня в 6–7 % до 3–4 %.

Рис. 1. Схематичное изображение детектора ND280 до и после апгрейда.

Детектор будет состоять из ~ 2 миллионов сцинтилляционных кубиков, иметь 56,384 канала для считывания сигнала и обладать активной массой ~ 2 тонн. Каждый кубик размерами 1×1×1 см изготовлен на основе полистирола методом литья под давлением. Кубик также покрыт отражателем и имеет три ортогональных отверстия диаметром 1.5 мм под спектросмещающее волокно. Сигнал с каждого из кубиков будет сниматься с помощью трех ортогональных спектросмещающих волокон WLS (Wavelength   Shifting) Kuraray Y11 диаметром 1 мм и фотосенсоров Hamamatsu Multi-Pixel Photo-Counters (MPPC). Таким образом, координата выделения энергии в детекторе может быть восстановлена с точностью, соответствующей размеру сцинтилляционного кубка.

В докладе будут представлены результаты измерения параметров сцинтилляционных элементов детектора SuperFGD. В частности, было осуществлено сравнение световыходов кубиков, изготовленных методом экструзии и методом литья под давлением. Кубики, изготовленные методом экструзии, использовались при создании двух прототипов детектора SuperFGD, которые были тщательно изучены на пучке заряженных частиц ускорителя PS в CERN [4, 5]. Однако, в реальном детекторе, как уже отмечалось выше, будут использоваться кубики, изготовленные методом литья под давлением. В среднем, кубики, изготовленные методом экструзии, обладают на 8.5% лучшим световыходом, чем те, которые изготавливались методом литья под давлением.

Литература

- K. Abe et al. (T2K Collaboration). The T2K experiment // Nucl. Instrum. Meth, No. 659, 2011. pp. 106-135.

- Ю. Куденко. НейтринныйэкспериментТ2К: первые результаты // УФН, No. 181, 2011. pp. 997–1004.

- A. Blondel. S. Fedotov. et al. A fully active fine grained detector with three readout views // JINST, 13 02 P02006 2018.

- O. Mineev et al., Beam test results of 3D fine-grained scintillator detector prototype for T2K ND280 neutrino active target, Nucl. Instrum. Meth. A 923 (2019) 134-138.

- A. Blondel, …, S. Fedotov, …et al. The SuperFGD Prototype charged particle beam test // JINST, No. 15, December 2020, P12003