Вычисление симметрий дифференциальных уравнений в частных производных в системе компьютерной алгебры

Олейник В.Н.

Студент, 3 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

E–mail: Oleinick99@yandex.ru

Основы теории симметрий дифференциальных уравнений были разработаны в конце 19-го века норвежским математиком Софиусом Ли, который преимущественно занимался изучением обыкновенных дифференциальных уравнений. В середине 20-го века Л.В.Овсянников применил идеи Ли к уравнениям в частных производных. В настоящее время способ построения точных решений нелинейных дифференциальных уравнений с помощью симметрий является крайне популярным и эффективным методом. С его помощью стали разрешимыми многие нетривиальные уравнения в самых различных областях физики и математики.

Преобразование  называется симметрией уравнения Е, если

(1)

то есть сохраняет поверхность. В данной работе определяются симметрии и точные автомодельные решения уравнений Бюргерса и Бюргерса – Хаксли – решения, найденные с помощью симметрий, скомпенсировать масштабные преобразования независимых преобразований независимых переменных соответствующим растяжениям решений.

Поиск симметрий данного уравнения реализован с помощью программного пакета Maple, точное решение найдено аналитически. Графики автомодельных решений имеют следующий вид:

- (2)                                           (3)

Рисунок 1,2. Автомодельные решения уравнения Бюргерса и Бюргерса – Хаксли в 3D пространстве.

Стоит отметить, что метод нахождения точных решений дифференциальных уравнений при помощи симметрий не всегда может разрешить имеющуюся задачу. Установлено, что уравнение Бюргерса – Хаксли не проходит теста Пенлеве и, следовательно, не является точно разрешенным уравнением. Однако, с помощью симметрий точные решения такого уравнения могут быть определены. Для данных уравнений найдены инфенитезимальные точечные симметрии. Проанализирована инвариантность решений этих уравнений.

Литература

1. Васильев С.Н, Кушнер А.Г., Модельные аналогии и дифференциальные инварианты // Физматлит, 2017.

2. Ибрагимов Н.Х., Азбука группового анализа, М. 1989.

3. Кудряшов Н.А., Аналитическая теория нелинейных дифференциальных уравнений // МИФИ, 2002. с. 304.

4. Виноградов А.М., Красильщик И.С., Лычагин В.В., Введение в геометрию нелинейных дифференциальных уравнений // Наука, 1986, с. 336.

5. А.Г.Кушнер., Геометрические методы. Практический курс с использованием Maple. Лекции для студентов физфака МГУ. 2020

6. Овсянников Л.В., Групповой анализ дифференциальных уравнений // Наука 1978, с.399.