ФОТОТЕПЛОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
Сисина Виктория Вадимовна
Студентка
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: sisina.vv18@physics.msu.ru

Для современной фотоники необходимы высококачественные оптические среды и созданные на их основе структуры, и устройства, которые в полосе прозрачности обладают низкими коэффициентами поглощения. Прямой измерение малого поглощения сложно или невозможно (чувствительность методов измерения на отражение (R) и пропускание (T) ограничена, как (1-RT>10-3)[1]. Очень чувствительны к низким поглощения измерительные методы могут быть реализованы на основе фототепловых методов.

Фототепловая спектроскопия (ФТС) — это группа очень чувствительных методов для определения сверхмалого поглощения и тепловых свойств образца. В основе ФТС лежит детектирование измерения теплового состояния образца, вызванных световым воздействием на него. Наиболее привлекательными для изучения органических полупроводников являются дефлекционные методы фототепловой спектроскопии. Методы основаны на зондировании неоднородного изменения показателя преломления. Один из возможных методов дефлекционной спектроскопии - метод «мираж-эффект». Особенностью этого метода является слабая зависимость фототеплового сигнала от диаметра пучка возбуждения на образце. Кроме того, «мираж-эффект» абсолютно нетребователен к оптическому качеству (прозрачность, однородность, гладкость поверхности) образца, ведь пробный пучок распространяется над ним [2]. Схема экспериментальной установки представлена Рис. 1.

Рис.  1  Схема экспериментальной установки

Исследуемые образцы – монокристаллический ТФСО TMS-PTTP-TMS с внедренным в него допантом ТФСО TMS-PTTTTP-TMS. Характерный размер кристаллов 1-3 мм. что Спектр поглощения допанта находится в некотором диапазоне длин волн вблизи λ=500 нм. На измеренном фототеплом спектре можно видеть область, которая отвечает поглощению TMS-PTTP-TMS, а также локальный максимум, соответствующий спектру поглощения допанта.

Список литературы

- Jackson W. B., Amer N. M., Boccara A. C., Fournier D. Photothermal deflection

spectroscopy and detection // Applied Optics. _ 1981. _ Vol. 20, № 8. _ P.

- Boccara A. C., Fournier D., Jackson W., Amer N. M. Sensitive photothermaldeflection technique for measuring absorption in optically thin media // Optics Letters. – 1980. – Vol. 5, № 9. – P. 377-379.

- Гультиков Н. В. «ФОТОТЕПЛОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ В ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ»: – 2017.

Благодарности

Автор выражает благодарность Д. И. Доминскому за изготовление исследуемых кристаллов, И. В. Головнину за помощь в модернизации экспериментальной установки, а также своему научному руководителю Д. Ю. Паращуку за руководство работой и содействие на всех этапах работы.