Калибровка оптических детекторов абсолютным методом на основе явления СПР в аналоговом режиме.

Коновалов А. М., Сафроненков Д. А., Леонтьев А.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический Факультет, Москва, Россия

E-mail: physics.msu@protonmail.com

Фотодетекторы представляют собой устройства, выдающие электрический сигнал, пропорциональный интенсивности падающего на них излучения. Для определения эффективности детекторов и дальнейшей корректной работы им требуется провести калибровку. Принципиально методы калибровок можно разделить на эталонные и безэталонные (абсолютные). При использовании второго способа не требуется применение эталонного источника и сам детектор можно откалибровать в лабораторных условиях [2]. Идея безэталонной калибровки фотодетекторов-счетчиков фотонов была предложена Д. Н. Крышко в 1980 г. [1].  Несмотря на то, что данная технология появилась около 40 лет назад, широкое применение она получила в последние десятилетия, поскольку появились достаточно мощные вычислительные устройства для обработки информации и лазеры с необходимыми характеристиками. Целью данной работы было использование абсолютного метода для калибровки как счетных, так и аналоговых детекторов оптического диапазона в аналоговом режиме регистрации показаний.

Метод безэталонной калибровки Клышко использует явление спонтанного параметрического рассеяния (СПР) — квантовый процесс, при котором фотоны, генерируемые в нелинейной среде, образуют коррелированные пары, называемые бифотонами. В эксперименте в качестве источника накачки использовался непрерывный диодный лазер с длиной волны 405 нм. В качестве нелинейной среды использовался кристалл трибората висмута (BiBO) (реализуется ooe-взаимодействие). Процесс СПР происходил в вырожденном режиме, т. е. у сигнального и холостого фотонов значения энергии и импульса совпадали.

В результате данной работы был развит метод измерения корреляционной функции бифотонов по аналоговым показаниям детекторов сигнальных и холостых фотонов, продемонстрирована предсказываемая теорией зависимость корреляционной функции от мощности падающего на кристалл излучения, и проведена калибровка счетных и аналоговых детекторов оптического диапазона в аналоговом режиме. Результаты показывают, что используемый метод калибровки в оптическом диапазоне может в будущем послужить основой для калибровки терагерцовых детекторов.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №20-02-00621 и 20-32-90232.

Литература

1. Клышко Д.Н. Об использовании двухфотонного света для абсолютной калибровки фотоэлектрическихдетекторов // Квантовая электроника, т.7, №9, с.1932–1940, 1980

2. Penin A.N., Sergienko A.V. Absolute standardless calibration of photodetectors based on quantum two-photon fields // Applied Optics Vol. 30, No. 25, 1991