Активная модуляция добротности в различных схемах волоконного лазера

Беднов М.А.1

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

| На примере волоконного лазера на висмутовых активных центрах демонстрируется влияние структурной схемы лазера на эффективность режима с периодической активной модуляцией добротности. Численное моделирование разных схем позволяет понять детали формирования многопичковой структуры выходного сигнала и, во многих случаях, повысить эффективность модуляции добротности, сохранив на выходе единственный импульс, который глубоко насыщает активную среду. С этой целью предлагается способ модуляции добротности, основанный на кратковременном неоднократном увеличении добротности в каждый период (рис. 1). Как показали расчеты, такой способ позволяет получать одиночные импульсы длительностью порядка 10-2 от времени однократного прохода резонатора. |  |
| --- | --- |

Рис.1: а)линейная схема с двусторонней генерацией, односторонним возбуждением и модулятором на основе АОМ с высокоотражающим зеркалом; б) зависимость от времени коэффициента отражения , обеспеченная работой модулятора и мощность выходного импульса ; в) распределения интенсивностей накачки и сигнала, потерь  и коэффициента усиления в момент времени , предшествующий моменту открытия модулятора; г) те же распределения в момент =1.9

Литература

1. M.Morin, R.Larose and F. Brunet. Q-Switched Fiber Lasers, In: Rare Earth Doped Fiber Lasers and Amplifiers. M. J. F. Digonnet, ed. Marcel Dekker, Inc, New York-Basel, 2001, pp. 341-394