Анализ времени задержки квантово-каскадных лазеров под воздействием трапециевидной импульсной накачки

Кусакина К.В.1,2

студент 1 курса магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Саров, Россия

2Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

kusakinaksenia3@gmail.com

Квантово-каскадные лазеры (ККЛ) привлекательны для использования в ИК-спектроскопии, экологическом мониторинге, дистанционном зондировании (лидарных системах) и беспроводных оптических линиях связи и многих других областях науки и техники [3,4]. Однако для ряда применений необходимо изучение быстродействия ККЛ, в частности, развития понимания реакции лазеров на импульс накачки. Одним из параметров, характеризующих быстродействие ККЛ, является время задержки включения, определяемое как время с момента достижения накачкой её порогового значения до момента достижения излучением определенного уровня (например, 0.1%, 1% или 10% от максимальной мощности).

Представленные в литературе аналитические расчеты времени задержки ККЛ, как правило, опираются на систему скоростных уравнений для трехуровневой системы. На основании этих уравнений в [2] было получено аналитическое решение для времени задержки ККЛ в случае мгновенного включения тока накачки и предсказаны значения задержки включения на уровне десятков пикосекунд, убывающие с повышением амплитуды импульса тока накачки. Однако полученные в [1] экспериментальные данные при ненулевой длительности фронта импульса тока накачки свидетельствуют о наносекундных временах задержки, превышающих теоретически предсказанные значения [2] на 1-2 порядка, а также демонстрируют качественно более сложные зависимости.

Целью данной работы являлось получение аналитических зависимостей времени задержки в случае трапециевидного импульса накачки. На первом этапе были получены аналитические зависимости времени задержки от времени нарастания тока в случае неограниченно нарастающего линейного тока накачки (Рис.1). Под временем нарастания тока накачки понимается отношение порогового значения тока к его производной по времени .

Рис.1 Численные (сплошные линии) и аналитические (точки) зависимости времени задержки  по уровню 0.1%, 1% и 10% опорного значения от времени накачки . Опорное значение – число фотонов в резонаторе ККЛ при двукратном превышении порога.

Как видно из Рис.1, время задержки ККЛ по уровню 10% от опорного значения при больших временах накачки выходит на линейную зависимость (сплошная линия). Это связано с тем, что при таких скоростях нарастания тока необходимое число фотонов в резонаторе ККЛ достигается на участке линейного роста числа фотонов, который соответствует стационарному решению системы скоростных уравнений при замене в решении стационарного тока на линейную зависимость . Этот режим генерации может называться квазистационарным ввиду того, что число фотонов успевает «отслеживать» изменения тока накачки.

На втором этапе рассматривалась трапециевидная форма тока накачки. Было выделено 4 режима генерации в зависимости от момента достижения необходимого числа фотонов в резонаторе ККЛ. Результаты численных и аналитических расчетов представлены на Рис. 2 и 3.

Рис. 2 Зависимость времени задержки от времени нарастания тока для .

Рис. 3 Зависимость времени задержки от времени нарастания тока для .

Полученные результаты свидетельствуют о существенной зависимости времени задержки включения от скорости нарастания импульса тока накачки и будут использованы при планировании экспериментов по измерению времени задержки.

Литература

[1] E. D. Cherotchenko, V. V. Dudelev, D. A. Mikhailov et al., “Observation of long turn-on delay in pulsed quantum cascade lasers”, Journal of Lightwave Technology, 2021 DOI: 10.1109/JLT.2021.3134837

[2] A.Hamadou, S.Lamari, J. L.Thobel, “Dynamic modeling of a midinfrared quantum cascade laser”, J. Appl. Phys. vol.105, 093116, 2009

[3] Xiaodan Pang et al., “Free-Space Communications Enabled by Quantum Cascade Lasers”, Phys. Status Solidi A, vol.218, pp. 2000407, 2021

[4] Kevin Schwarm et al., “Calibration-free breath acetone sensor with interference correction based on wavelength modulation spectroscopy near 8.2 m”, Applied Physics B, vol.126, pp. 9, 2020