Синтезатор частот 55-65 ГГц диапазона для работы с высокодобротными резонаторами

Шаншо А.

Аспирант, 2 курс

Томский государственный университет (ТГУ), Радиофизический факультет, Томск, Рассия

E-mail: ahmadsho1@gmail.com

В настоящее время применение открытых резонаторов позволяет производить точные измерения параметров веществ [1-3]. Для этих измерений необходимо с высоким частотным разрешением наблюдать изменения  резонансно кривой [4].  В верхней части миллиметровой волны существующие генераторы частотомеры обладают либо высокой стабильностью, но малой мощностью, либо приемлемой мощностью, но частотной нестабильностью, как в генераторе на основе лампы обратной волны (ЛОВ). Поэтому мы стремимся разработать синтезатор частот с приемлемой мощностью и высокой стабильностью  для использования при измерении параметров материалов.

генераторы на основе ЛОВ имеют более высокую выходную мощность, а стабилизации частоты с использованием фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) обеспечивает частотное разрешение, сравнимое с синтезатором СВЧ.

В [5] разработана однокристальная цепочка усилителя-умножителя. Он состоит из интегрированного усилителя мощности и двух балансных удвоителей. мощность на Выходе синтезатора 2,5 дБм. В [6] была представлена цепь усилителя-умножителя на основе  диодов Шоттки с высокой выходной мощностью. Выходная мощность синтезатора 6 дБм. Недостатком данной конструкции синтезатора являлась ограниченная полоса пропускания.

В этой работе представлен Синтезатор частот 55-65 ГГц диапазон (Рис. 1) на основе ЛОВ и ФАПЧ.

Рис. 1. Структурная схема Синтезатора частот 55-65 ГГц диапазон на основе ЛОВ и ФАПЧ.

Схема синтезатора состоит из ФАПЧ, ЛОВ, цифрового вычислительного синтезатора в качестве эталона, субгармонического смесителя, волноводного направленного ответвителя, фильтров и усилителей.

Схема синтезатора работает следующим образом: ЛОВ неприрывно генерирует электромагнитное излучение, которое затем волноводным направленным ответвителем разветвляется на  две части. Одна часть  используется в качестве выхода синтезатора, а другая - для обратной связи с усителем. Этот сигнал смешивается с 12-й гармоникой стабильного генератора. Промежуточная частота на выходе смесителя будет выделяться фильтром нижних частот от 0  до 500 МГц с малошумящим усилением, а затем поступать на фазово-частотный детектор ADF4002. Фазово-частотный детектор сравнивает этот сигнал с выходным сигналом прямого цифрового синтезатора и генерирует сигнал, который, в свою очередь, фильтрует, чтобы получить постоянное напряжение, пропорциональное различию между двумя предыдущими сигналами. Это постоянное напряжение подаётся на источник питания ЛОВ для управления выходной частотой. Когда частота ЛОВ изменияется, напряжение с выхода частотно-фазового детектора изменяется и частота возвращается к исходному значению. Настройка частоты ЛОВ может компьютером быть выполнена  путем настройки частоты прямого цифрового синтезатора. Синтезатор может быть настроен с очень низким шагом (1 Гц).

эксперименты показывают отличный потенциал стабилизации ЛОВ с помощью недорогой системы ФАПЧ. этот синтезатор также обеспечивает регулировку частоты с малым шагом (1 Гц), который более чем достаточно для измерения электрофизических параметров веществ открытыми резонаторами.

Литература

[1] Badin A.V. et al. Terahertz resonator diagnostics of filamentary dielectric objects //2018 43rd International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz). – IEEE, 2018. – С. 1-2.

[2] Karpisz T. et al., W-band measurements of low-loss dielectrics with a Fabry-Perot Open Resonator //2019 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS). – IEEE, 2019. – С. 1503-1506.

[3] Бадьин А.В. Дорофеев И.О., Дунаевский Г.Е. Измерения локальных значений анизотропии отражения квазиоптическим резонаторным методом // Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58. № 8-3. С. 121-123.

[4] Dunaevsky G.E., Dorofeev I.O. From Micro- to Nano-objects and from Giga- to Terahertz Frequency Range: Quasi-optical Resonant Diagnostics of Objects // Semiconductor Nanotechnology: advances in information and energy processing and storage. Cham: Springer International Publishing AG, 2018. P. 169-197.

[5] Zhou, P. et al., "A 280-325 GHz Frequency Multiplier Chain With 2.5 dBm Peak Output Power," 2019 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC), 2019, pp. 1-4.

[6] Deng, X. et al., "A 315–340 GHz Frequency Amplifier/Multiplier Chain with 8.5 dBm Peak Output Power," 2020 IEEE MTT-S International Wireless Symposium (IWS), 2020, pp. 1-3.