Влияние нарушения подрешеточной симметрии на фазовую
диаграмму расширенной модели Хаббарда

Мостовой Сергей Дмитриевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: smostovoy@mail.ru

Практическое овладение технологией создания графеновых пленок подтолкнуло развитие методов исследования коллективных электронных свойств с целью применения этого перспективного материала [1]. Одной из главных становится задача априорного предсказания результатов изменения геометрии и окружения графенового листа. Целый ряд факторов осложняет решение этой задачи. Существование электронов в режиме сильной связи [2, 3] делает невозможным применение теории возмущений для системы заряженных частиц. Также нужно принимать во внимание ультрарелятивистское дисперсионное соотношение. Отдельными степенями свободы выступают подрешеточная симметрия и проекция спина электронов [2]. В наше время в научных работах представлен ряд вычислительных подходов, позволяющих воспроизвести основные характеристики электронного газа на поверхности графена. Часто используются статическая и динамическая теория среднего поля [4], поля на решетке [5, 6], операторное вторичное квантование [7, 8, 9]. Особенно активно развиваются способы моделирования с применением метода Монте Карло [10].

Графен обладает большим количеством интересных с точки зрения практического использования свойств: механическая прочность, эластичность, хорошая теплопроводность, подвижность электронов, настраиваемые оптические свойства. Более того, использование специальных подложек позволяет целенаправленно менять свойства листа графена, что открывает широкие возможности для управления материалом в целях электроники и спинтроники.

Данная работа посвящена исследованию одного из способов модификации электронной плотности на поверхности материала. Пусть модель задается гамильтонианом

где  эВ есть параметр хоппинга,  означает пару соседних узлов,  – проекция спина, а  есть оператор заряда в узле. Первое слагаемое отвечает за перемещения электронов от узла к узлу, а второй – за электростатическое взаимодействие пары электронов. Для совпадающих значений индексов  и  потенциальный член описывает т.н. on-site взаимодействие, величина  которого отражает стремление двух электронов занимать один и тот же узел. В стандартном подходе  выбирается одинаковым для всех узлов решетки, что делает последние эквивалентными с энергетической точки зрения.

В нашем исследовании мы вносим нарушение подрешеточной симметрии, приписывая узлам на разных подрешетках отличные друг от друга значения интенсивности on-site взаимодействия: . Как ожидается, это приводит к тому, что электронам становится энергетически выгодно занимать узлы лишь одной из двух подрешеток. С другой стороны, согласно принципу Паули, на одном и том же узле электроны не могут иметь одинаковые направления спинов. Таким образом, совместное действие двух факторов приводит к формированию выделенной ориентации спина, т.е. поляризации электронов.

Описанный эффект подтвержден путем прямого расчета методом гибридного Монте-Карло на решетках 6х6, 8х8 и 10х10 при температуре . С учетом интерпретации спиновых эффектов при нарушении симметрии подрешеток, было выдвинуто предположение о влиянии величины  на положение фазового перехода полуметалл-фаза с волной спиновой плотности (SDW).

Были проведены расчеты зависимости величины спинового конденсата от  при разных интервалах , которые продемонстрировали:

- Монотонность увеличения эффекта с ростом ;

- Смещение положения фазового перехода в пределе бесконечного объема ().

Последнее может означать возможность получения фазы, нетипичной для графена при обычных условиях, с помощью специальной подложки, нарушающей симметрию в отношении on-site члена для двух подрешеток. Экспериментальная реализация данной физической системы открывает возможности практического использования спиново-разделенных состояний.

Кроме того, концентрация электронов на одной из подрешеток может служить одним из способов реализации квантовых точек и кубитов на их основе.

Работа выполнена с использованием ресурсов кластера ИЯИ РАН и суперкомпьютера НИЦ «Курчатовский институт», ИТЭФ.

1. Novoselov et al. // Science 306, 666. 2004.

2. P. R. Wallace // Phys. Rev. 71, 622. 1947.

3. Geert Brocks Graphene: an introduction: https://dokumen.tips/documents/graphene-an-introduction-graphene-an-introduction-geert-brocks-december-18.html

4. Marcin Raczkowski et al. // Phys. Rev. B 101, 125103. 2020.

5. Joaquin E. Drut, Timo A. Lahde // Phys.Rev.B 79 165425. 2009.

6. Laura Classen, Igor F. Herbut, Lukas Janssen, and Michael M. Scherer // Phys. Rev. B 92, 035429. 2015.

7. Robert Peters and Norio Kawakami // Phys. Rev. B 89, 155134. 2014.

8. Masakazu Murakami // J. Phys. Soc. Jpn. 69, pp. 1113-1124. 2000.

9. Joseph Paki, Hanna Terletska, Sergei Iskakov, and Emanuel Gull // Phys. Rev. B 99, 245146. 2019.

10. Pavel Buividovich, Dominik Smith, Maksim Ulybyshev, and Lorenz von Smekal // Phys. Rev. B 98, 235129. 2018.

# Text boxes

Рис. 2. Тот же график, что на Рис. 1 в пределе бесконечного объема. Становятся видны границы двух фаз.

Рис. 1. Зависимость спинового конденсата от величины  для решетки 6х6 при температуре 0,56 эВ для разных интервалов .