Разработка новых макроциклических лигандов как компонентов радиофармпрепаратов

Тарасенко О.В.1,2, Щукина А.А.2, Зубенко А.Д.2

Студентка, 1 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

факультет химико-фармацевтических технологии и биомедицинских препаратов, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений им.  А.Н. Несмеянова Российской академии наук, Москва, России

E–mail: taraseoksana@yandex.ru

Во всем мире продолжает расти число онкологических заболеваний. Одним из современных методов лучевой терапии рака является использование радиофармпрепаратов, которые представляют собой прочные комплексы лигандов с ионами радионуклидов, пришитые к векторной биомолекуле. В настоящее время не существует комплексонов, удовлетворяющих всем предъявляемым к ним требованиям, поэтому разработка новых лигандов является актуальной задачей. Применение в качестве комплексонов пиридинсодержащих азакраун-эфиров способно обеспечить высокую термодинамическую стабильность, а также химическую инертность их комплексных соединений в физиологических условиях [1].

Целью данной работы является синтез новых хелатных производных пиридинсодержащих азакраун-соединений. Наличие пиридильного фрагмента в составе молекулы увеличивает ее жесткость, что приводит к более быстрому комлексообразованию и высокой стабильности получившегося комплекса, а введение различных хелатирующих групп в состав азакраун-эфира влияет на способность связывать ионы определенных металлов.

В результате работы нами были получены 3 целевых макроциклических лиганда с карбоксильными, пиколинатными и пиридильными хелатирующими группами, структура которых была подтверждена с помощью ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного анализа. Комплексообразующие свойства синтезированных соединений были исследованы рядом методов физико-химического анализа.  Методом ЯМР-спектроскопии были изучены комплексы лиганда 1 с катионами Pb2+ и Bi3+. С помощью масс-спектрометрии было доказано образование комплексов состава 1:1 лиганда 1 с Bi3+, а также комплексов 3 с Pb2+ и Cu2+. Были также получены константы протонирования и устойчивости комплексона 3 с катионами Pb2+ и Cu2+   методом спектрофотометрического титрования.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-73-10035-П.

Литература

- Le Fur M., Beyler M., Molnar E. The role of the capping bond effect on pyclen natY3+/90Y3+ chelates: full control of the regiospecific N-functionalization makes the difference // Chemical Communications. – 2017. – Vol. 53. – P. 9534-9537.