Границы полей кристаллизации метастабильного гексагидрата нитрата кальция из водных растворов различной компонентности в системе
H2O–Ca(NO3)2–HNO3–UO2(NO3)2

Малютин А.С.

Аспирант, 4 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alex-kla@yandex.ru

Нитрат кальция является основным компонентом ряда водных растворов, которые широко используются в промышленности и сельском хозяйстве. Так, указанные растворы применяются при производстве минеральных удобрений, бетона, а также могут образовываться на некоторых этапах переработки ядерных отходов [1,2]. В связи с этим изучение термодинамических свойств фаз и фазовых равновесий в системах, содержащих воду и нитрат кальция, в частности, системы H2O–Ca(NO3)2–HNO3–UO2(NO3)2, является актуальной задачей.

В литературе представлено современное термодинамическое описание системы H2O–Ca(NO3)2–HNO3–UO2(NO3)2 в рамках модели Питцера – Симонсона – Клегга [3]. Данная термодинамическая модель позволяет корректно предсказывать фазовое поведение системы H2O–Ca(NO3)2–HNO3–UO2(NO3)2 в широком интервале температур и составов. Тем не менее, при построении указанной модели авторы [3] не использовали данные о границе области кристаллизации твёрдой фазы Ca(NO3)2·6H2O в четырёхкомпонентной системе H2O–Ca(NO3)2–HNO3–UO2(NO3)2 [4], поскольку фаза Ca(NO3)2·6H2O(тв) является метастабильной по отношению к другим известным кристаллогидратам нитрата кальция как в подсистеме H2O–Ca(NO3)2, так и в подсистеме H2O–Ca(NO3)2–HNO3 [1,5]. В то же время, при описании реальных технологических процессов возможную неравновесную кристаллизацию также полезно учитывать. Таким образом, цель данной работы — дополнить модель [3], включив в неё средства описания равновесий жидкость–твёрдое с участием метастабильного кристаллогидрата Ca(NO3)2·6H2O.

В ходе данной работы при помощи сведений о мольной энергии Гиббса стабильных кристаллогидратов нитрата кальция [3] рассчитана зависимость произведения растворимости метастабильного Ca(NO3)2·6H2O от температуры. На основании предложенной зависимости рассчитаны границы области кристаллизации Ca(NO3)2·6H2O(тв) в системах H2O–Ca(NO3)2, H2O–Ca(NO3)2–HNO3 и H2O–Ca(NO3)2–HNO3–UO2(NO3)2. Результаты расчёта сопоставлены с экспериментальными данными [4].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90322.

Литература

1.	Novikov A.A. et al. Thermodynamic Properties and Phase Equilibria in the H2O–Ca(NO3)2 System // J. Chem. Eng. Data. 2021. Vol. 66, № 5. P. 1839–1855.

2.	Oakes C.S., Felmy A.R., Sterner S.M. Thermodynamic properties of aqueous calcium nitrate to the temperature 373 K including new enthalpy of dilution data // J. Chem. Thermodyn. 2000. Vol. 32, № 1. P. 29–54.

3.	Maliutin A.S., Kovalenko N.A., Uspenskaya I.A. Thermodynamic Properties and Phase Equilibria in the H2O–HNO3–Ca(NO3)2–UO2(NO3)2 System // J. Chem. Eng. Data. 2022. P. acs.jced.1c00849.

4.	Курнакова А.Г., Николаев А.В. Диаграммы растворимости нитратов уранила и тория с высаливателями // Журнал неорганической химии. 1958. Т. 3, № 4. С. 1028–1036.

5.	Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Справочник по растворимости. Москва-Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1969.