Экспериментальное изучение и моделирование равновесия жидкость-пар в системе уксусная кислота – бутанол – бутилацетат – вода вблизи критического состояния при изотермических условиях

Мисиков Г.Х.

Магистрант, 1 год обучения

Санкт-Петербургский государственный университет,

институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: zakgeor@list.ru

Исследование равновесия между жидкостью и паром является важной фундаментальной и прикладной задачей химической термодинамики в силу ряда причин. С практической точки зрения, многие методы разделения веществ предполагают реализацию равновесий жидкость-пар, что свидетельствует об интеграции фазовых процессов в технологические схемы производства промышленно важных веществ. С другой стороны, на основе данных о давлении насыщенного пара над жидкостью можно перейти к рассмотрению не только концентрационных характеристик фазовых и химических процессов, но и термодинамических, например, константы равновесия.

Одним из наиболее перспективных объектов исследования представляются многокомпонентные системы с возможным химическим взаимодействием компонентов. Ярким примером таких систем, являются смеси, в которых протекает реакция этерификации. Система уксусная кислота – бутанол – бутилацетат – вода (объект настоящего исследования) интересна тем, что бутилацетат находит применение в качестве органического растворителя в лакокрасочной промышленности, а также как добавка к биодизельному топливу, улучшающая его свойства [1].

В ходе работы было проведено измерение давления насыщенного пара над четырёхкомпонентными смесями уксусная кислота – бутанол – бутилацетат – вода в околокритической (жидкость-жидкость) области при температуре 323.15 K, а также были определены составы равновесных жидкой и паровой фаз при данных условиях. На основании полученных результатов были рассчитаны коэффициенты активности компонентов системы. Предварительно был проведен титриметрический эксперимент по исследованию равновесия жидкость-жидкость в этой системе для определения границ околокритической области; результаты этого эксперимента были сопоставлены с литературной информацией о фазовом поведении [2,3], а также было проведено моделирование равновесия жидкость-пар с помощью аддитивной модели UNIFAC.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект № 21-13-00038). Автор выражает благодарность Самарову Артемию Андреевичу и Тойкка Александру Матвеевичу за помощь в планировании и проведении эксперимента и моделирования, а также Тойкка Марии Александровне за научное руководство исследованием.

Литература

1. Ali S., Al-Rashed O., Azeez F., Merchant S. Potential biofuel additive from renewable sources – Kinetic study of formation of butyl acetate by heterogeneously catalyzed transesterification of ethyl acetate with butanol// Bioresour. Technol. 2011. Vol. 102. P. 10094–10103.

2. Smirnov A., Sadaeva A., Podryadova K., Toikka M. Quaternary liquid-liquid equilibrium, solubility and critical states: acetic acid – n-butanol – n-butyl acetate – water at 318.15 K and atmospheric pressure// Fluid Phase Equilib. 2019. Vol. 493. P. 102–108.

3. Smirnov A., Samarov A., Toikka M. Liquid-liquid equilibrium, solubility and critical states in an acetic acid – n-butyl alcohol – n-butyl acetate – water system at 328.15 K and 101.3 kPa: topology of phase diagrams and NRTL modeling// J. Chem. Eng. Data. 2021. Vol. 66. № 3. P. 1466–1474.