Исследование кристаллизации карбоната кальция в присутствии новых флуоресцентных ингибиторов солеотложения

Трухина М.В., 1* Ощепков М.С.1,2 Ткаченко С.В.1,2, Попов К.И.1

*Заведующая лабораторией инновационных технологий

1АО Научный центр «Малотоннажная химия», Москва, Россия
2Российский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: trukhina@nc-mtc.ru

Проведение стабилизационной обработки технической воды путем дозирования реагентов ингибирующих процессы осадкообразования (антискаланты) и коррозии необходимо для полдержания эксплуатационных характеристик оборудования водооборотных систем. Промышленные антискаланты как правило представляют собой производные фосфоновых кислот и различные модификации поликарбоксилатов. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, современная теория действия фосфоновых и полимерных ингибиторов солеотложения имеет немало пробелов [1,2,3]. Новые возможности для ликвидации указанных пробелов открывает визуализация локализации ингибитора в процессе формирования минеральных отложений за счёт встраивания в его молекулу флуоресцентной метки [2,3].

Проведенные исследования методом флуоресцентной и сканирующей электронной микроскопии осадков карбоната кальция, полученных при обратноосмотической обработке  соответствующих рассолов в присутствии двух новых ингибиторов солеотложения с флуоресцентной меткой (рис. 1): 1-гидрокси-7-(6-метокси-1,3-диоксо-1Н-бензо[de]изохинолин-2(3Н)-ил)гептан-1,1-диил-бис (фосфоновая кислота) (HEDP-F) и 1,8-нафталимид-меченого полиакрилата (PAA-F1) выявили, что в присутствии обоих ингибиторов происходит уменьшение среднего размера частиц кальцита относительно данных холостого эксперимента. При этом оба антискаланта концентрируются непосредственно на поверхности кристаллов карбоната кальция. В аналогичных экспериментах с сульфатом кальция ранее было показано, что ингибиторы образовывали собственные фазы (Ca-HEDP-F и Ca-PAA-F1), с гипсом практически не взаимодействовали, но ингибирование обеспечивали [2,3]. Разница интерпретируется с точки зрения взаимосвязи между фоновой концентрацией кальция и растворимостью малорастворимых солей кальция.

Рис. 1. Структурные формулы использованных флуоресцентных антискалантов

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда проект № 19-79-10220.

Литература

Cheng, Z.; Qin, Q.; Jia, H.; Li, J.; Yan, F.; Meng, X.; Wang, J. Scale evaluation and antiscalant testing based on fluorescent probe technology in RO process //Journal of Membrane Science. – 2021. – Т. 636. – С. 119598.

Oshchepkov, M.; Golovesov, V.; Ryabova, A.; Tkachenko, S.; Redchuk, A.; Rönkkömäki, H.; Rudakova, G.; Pervov, A.; Popov, K.  Visualization of a novel fluorescent-tagged bisphosphonate in reverse osmosis facility during gypsum brine desalination //Sep. Sci. Technol. – 2020. – Т. 255. – С. 117382.

Oshchepkov, M.; Golovesov, V.; Ryabova, A.; Redchuk, A.; Tkachenko, S.; Pervov, A.; Popov, K. Gypsum crystallization during reverse osmosis desalination of water with high sulfate content in presence of a novel fluorescent-tagged polyacrylate //Crystals. – 2020. – Т. 10. – №. 4. – С. 309.