Экспериментальные исследования быстропротекающих процессов в плазме на основе высокоскоростной фотоники

Долбня Д.И.

Аспирант, 3 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: dolbnya.dar@yandex.ru

Целью является исследование нестационарных газоплазменных процессов на базе использования оптически цифровых методов исследования. Долгоживущие плазменные образования при инициировании локализованных наносекундных разрядов в сверхзвуковых течениях сложно прогнозируемы и контролируемы из-за возникновения неустойчивостей. В связи с этим актуальна реализация и исследование условий импульсного контролируемого высокоэнергетического воздействия плазменных образований даже на высокоскоростные потоки, т.к. связано с самолокализацией импульсного энерговклада. Т.к. развитие наносекундного разряда - это неравновесный процесс с высокой температурой электронов, который может поддерживать диссоциацию быстрых электронов в большом объеме, его применяются для зажигания в импульсном детонационном двигателе, в результате чего зажигание становится более эффективным; зажигать и удерживать пламя в ГПВРД [1]; для стабилизации пламени в горелке газовой турбины с вихревой стабилизацией [2-3]. Методы высокоскоростной фотоники быстропротекающих процессов позволяют исследовать эволюцию развития такого разряда. В работе исследуется влияние диэлектрического выступа на пространственное распределение энергии объемного наносекундного разряда в канальных течениях.

Исследование газоплазменных быстропротекающих высокоэнергетических процессов, реализовывалось на ударной трубе с возможностью прогнозирования и дальнейшего использования, например, для зажигания в камерах сгорания. Диагностика процессов осуществлялась на основе высокоскоростной фотоники в широком диапазоне длин волн и частот съемки. Инициировался наносекундный разряд в канале ударной трубы с диэлектрическим препятствием (48 × 6 × 2 мм3), изменяющим геометрию стенки. Объемный разряд с ультрафиолетовой предыонизацией от плазменных листов, горел в межэлектродном пространстве, создавая однородную пространственную области плазмы объемом 100×30×24мм3. Его конфигурация и интенсивность зависели от локализации разряда, структуры газового течения и поля плотности. Плазменные неустойчивости не успевают развиться при пробое; поэтому наносекундные разряды являются идеальным средством для быстрого и энергетически эффективного воздействия на поток. Влияние разряда на поток в основном определяется запасом энергии, его однородностью и параметрами начального потока [2]. Фотонные методы дают возможность использовать новые способы управления параметрами высокоскоростных течений в каналах различного профиля на основе контролируемого плазменного энергоподвода с использованием новых обнаруженных физических эффектов и данных о сопутствующих тепловых и газодинамических явлениях.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

1. H. Do, S. Im, M. Cappelli, MG. Mungal. Plasma assisted flame ignition of supersonic flows over a flat wall. Combust Flame;157:2298e305, 2010.

2. A.Y. Starikovskiy, N.L. Aleksandrov Gasdynamic flow control by ultrafast local heating in a strongly nonequilibrium pulsed plasma. Plasma Phys. Rep. 47, 148–209, 2021.

3. I. A. Znamenskaya. Methods for panoramic visualization and digital analysis of thermophysical flow fields. Scientific Visualization, 13(3):125–158, 2021.