Диффузный имиджинг с пространственно-структурированным светом для неинвазивного определения содержания гемоглобина в крови

Буянкин К.Е.1,2

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Медицинский научно-образовательный центр Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail:  buiankin.ke17@physics.msu.ru

Неинвазивное определение концентраций основных составляющих биотканей является одной из ключевых задач медицинской диагностики, так как на основе информации о компонентном составе тканей может быть сделан вывод о её патологическом состоянии. Одним  из наиболее важных хромофоров является гемоглобин, так как его сниженное содержание в крови свидетельствует о наличии анемии, которая сопутствует течению беременности в ~20% случаев в странах Европы и в среднем ~40% случаев в мире [1]. В последнее время особый интерес представляют неинвазивные оптические способы определения концентрации, не требующие забора крови и долгого  ресурсозатратного лабораторного анализа.

Ранее в работе Mannino et al. [2] была продемонстрирована возможность определение уровня гемоглобина по цвету ногтевого ложа пальцев руки с фотографии смартфона. Недостатками этого метода являются изменчивость внешней засветки и цветовых настроек камеры разных устройств. В данной работе предлагается использование метода диффузного имиджинга с пространственно-структурированным светом (англ. Spatial frequency domain imaging, SFDI) для определения полной концентрации гемоглобина в крови.

Метод SFDI  заключается в проецировании на изучаемый объект света с пространственно-изменяющейся интенсивностью (обычно синусоидально) и визуализацией отраженного света фотокамерой. Используя несколько пространственных частот и калибровку сигнала относительно образца с известными оптическими свойствами, а также диффузное приближение распространение света в тканях, можно восстановить карты распределения коэффициентов рассеяния и поглощения. Коэффициент поглощения однозначно связан с концентрацией хромофоров в ткани, поэтому определение гемоглобина таким образом не будет зависеть от внешней засветки и типа камеры устройства.

В данной работе проведено сравнение результатов измерений уровня гемоглобина с использованием метода диффузного имиджинга с пространственно-структурированным светом и обычной визуализации с помощью камеры на ногтевом ложе руки. Одновременно с этим у добровольцев происходил забор крови для дальнейших фотометрических измерений и определения содержания гемоглобина. На основе этого были сопоставлены коэффициенты поглощения в ткани ногтевого ложа с абсолютными концентрациями гемоглобина в крови. Оценена вариативность измеряемых значений между добровольцами и погрешность метода.

Литература

1. Goonewardene, M., et al. (2012). Clinical obstetrics & gynaecology, 26(1), 3-24.

2. Mannino R.G., Myers, D.R., Tyburski, E.A. et al. Smartphone app for non-invasive detection of anemia using only patient-sourced photos. Nat Commun 9, 4924 (2018)