Использование метода PREFUL для обработки МРТ-изображений

Таран Т.В.1, Павлова О.С.2, Пирогов Ю.А.3

1 – студент, 2 – ведущий инженер, к.ф.-м.н., 3 – профессор, д.ф.-м.н.

МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия, 119991
E–mail: tarantimofey@mail.ru

Респираторные заболевания являются лидирующей причиной смертности и недееспособности во всем мире. В настоящее время диагностика легких в клинической практике проводится в основном с помощью компьютерной томографии (КТ), реже радионуклидными методами, например, посредством позитронно-эмиссионной томографией или ПЭТ [1, 2]. Эти методы используют вредное ионизирующее излучение, а потому ими не рекомендуется пользоваться чаще нескольких раз в год для взрослых и по возможности избегать в педиатрических исследованиях, что не позволяет осуществлять систематический (даже ежемесячный) мониторинг протекания болезни. С этой точки зрения магнитно-резонансная томография (МРТ) представляется идеальным инструментом визуализации легких, поскольку не использует ионизирующего излучения и может применяться без ограничения числа обследований (даже ежедневно).

С другой стороны, исследование респираторной системы стандартными методами МРТ на ядрах водорода, т.е. на протонах (1Н), представляется весьма затруднительным ввиду низкой протонной плотности в легких, а также из-за артефактов магнитной восприимчивости, которые возникают на границе ткани/воздух и приводят к сокращению времени поперечной релаксации (Т2*), определяющей уровень МРТ сигнала  [3]. Прогресс в разработках радиотехнической инфраструктуры МРТ систем позволил в значительной степени продвинуть использование быстрых методик сканирования, пригодных для визуализации тканей с коротким временем Т2*. В настоящий момент разрабатываются новые подходы 1H МРТ, позволяющие проводить функциональную оценку вентиляции и перфузии тканей легких [4]. Одним из таких методов является так называемый PREFUL МРТ (Phase Resolved Functional Lung MRI или функциональная МРТ легких с фазовым разрешением) [5].  По сравнению с другими подходами этот метод не требует введения контрастных веществ и может быть воспроизведён на уже существующем клиническом оборудовании. PREFUL допускает получение изображений легких с высоким временным разрешением (до 1 сек на изображение). При этом на получаемой серии изображений сигнал от легочных тканей изменяется, следуя за вариациями содержания парамагнитного кислорода в объеме легких. Последнее связано с двумя процессами – дыханием (или вентиляцией легких) и кровоснабжением (или перфузией). Проводя сортировку данных по фазам респираторного и перфузионного циклов, можно построить карты вентиляции и перфузии.

К сожалению, метод PREFUL имеет недостаточно высокую чувствительность и лишь частично отражает функциональные характеристики легких [6]. Поэтому целью данного исследования было выявить степень информативности метода PREFUL для построении карт вентиляции и перфузии.

В работе использованы два алгоритма сортировки данных, предназначенных для построения карт вентиляции. Первый алгоритм реализует автоматический поиск всех локальных максимумов и минимумов (то есть вдохов и выдохов) данной серии изображений, усредненные значения которых затем используются при построении карт вентиляции. Второй алгоритм основан на аппроксимации данных синусоидальной функцией, но поскольку частота и амплитуда дыхания изменяются с течением времени, то данные первоначально разбиваются на сегменты, в пределах которых амплитуду и частоту дыхания можно считать постоянными. С помощью синусоидальной  аппроксимации находится фаза сигналов на каждом слайде. Сигналы сортируются по фазе и производится построение единого цикла дыхания, а после интерполяции данных формируются соответствующие фазам вдоха и выдоха изображения, которые используются для создания карт вентиляции. В результате была написана программа, выполняющая все вышеперечисленные действия и требующая от пользователя только задания ROI (Region Of Interest). В перспективе, после необходимых многократных испытаний на различных субъектах, она может быть рекомендована к использованию в клинической практике.

Мы реализовали PREFUL в экспериментах на двух МРТ сканерах в полях 0.5 и 1.5 Тл и показали целесообразность переноса такого рода измерений в слабые магнитные поля. Объясняется это тем, что при увеличении магнитного поля артефакты магнитной восприимчивости усиливаются и вариации сигнала внутри легких в течение дыхательного цикла становятся более выраженными.

Таким образом, была показана перспективность применения метода PREFUL для оценки функциональной деятельности легких. Эта методика абсолютно безопасна для пациента и может быть реализована практически на любом МРТ сканере.

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 19-29-10015 и Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Vonder M., Dorrius M. D. & Vliegenthart R. Latest CT technologies in lung cancer screening: protocols and radiation dose reduction // Translational lung cancer research, 2021, 10(2), 1154. doi: 10.21037/tlcr-20-808

- Ambrosini V., Nicolini S., Caroli P., Nanni C., Massaro A., Marzola M. C., Fanti S. (2012). PET/CT imaging in different types of lung cancer: An overview // European Journal of Radiology, 2012, 81(5), 988–1001. doi:10.1016/j.ejrad.2011.03.020

- Sheikh K., Coxson H. O., Parraga G. Thesis what COPD looks like // Respirology, 2015, 21(2), 224–236. doi:10.1111/resp.12611

- Voskrebenzev, A., & Vogel‐Claussen, J. (2020). Proton MRI of the Lung: How to Tame Scarce Protons and Fast Signal Decay // Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2020, doi:10.1002/jmri.27122

- Voskrebenzev A., Gutberlet M., Klimeš F., Kaireit T. F., Schönfeld C., Rotärmel A., Vogel-Claussen J. (2017). Feasibility of quantitative regional ventilation and perfusion mapping with phase-resolved functional lung (PREFUL) MRI in healthy volunteers and COPD, CTEPH, and CF patients // Magnetic Resonance in Medicine, 2017, 79(4), 2306–2314. doi:10.1002/mrm.26893.

- Pöhler, G. H., Klimeš, F., Behrendt, L., Voskrebenzev, A., Gonzalez, C. C., Wacker, F., … Vogel‐Claussen, J. (2020). Repeatability of Phase‐Resolved Functional Lung ( PREFUL )‐ MRI Ventilation and Perfusion Parameters in Healthy Subjects and COPD Patients. Journal of Magnetic Resonance Imaging. doi:10.1002/jmri.27385