СОВМЕСТНЫЕ СЕЙСМО-ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРАКТИК (Д. АЛЕКСАНДРОВКА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.)

А.П. Ермаков, И.В. Лыгин, О.О. Литвякова, А.В. Толмашенко

Методика совместного сейсмо-гравиметрического моделирования неоднократно успешно применялась при исследовании глубинного строения среды вдоль региональных геофизических профилей [1]. При этом для высокоточных малоглубинных исследований опыт применения данной методики практически отсутствует.

С целью разработки методики совместных полевых и камеральных сейсмо-гравиметрических исследований, а также изучения геологического строения верхней части разреза до глубин порядка 50 - 80 м – выяснения характера пространственного распределения скоростей сейсмических волн и плотностных неоднородностей, на Александровском плато вблизи г. Юхнов (Калужская область) выполнены сейсмические малоглубинные исследования методом преломленных волн (МПВ) и высокоточные гравиметрические измерения.

Сейсмические исследования МПВ проведены по 27 линейным профилям общей длиной 8230 м. Профили обладают высокой детальностью полевых наблюдений: шаг пунктов приема составлял 2 или 5 м, шаг пунктов возбуждения менялся от 10 до 30 м.

Гравиметрические работы проведены более чем на 1500 пунктах с использованием современных гравиметров Scintrex CG-5 Autogtav и геодезического оборудования Trimble GNSS R8. Работы выполнены на площади 3,6 км2 по сети близкой к регулярной при среднем расстоянии между пунктами 100 м (со сгущением до 50 м) и дополнены наблюдениями по наиболее представительным линиям сейсмических профилей с шагом 2 - 5 м. Качество гравиметрических наблюдений значительно выше формальных требований и для аномалий Буге (с учетом топографической поправки) среднеквадратическая погрешность составляет менее ±10-15 мкГал [2].

По результатам совместных полевых профильных работ и обработки сейсморазведочных и гравиметрических материалов установлено:

- методика работ должна предусматривать совмещенное положение гравиметрических пунктов наблюдения и сейсмических пунктов приема. Каждый пункт наблюдения должен иметь координатную и высотную привязку субсантиметровой точности;

- разрежение гравиметрических пунктов не рекомендуется и возможно только после анализа глубинного скоростного разреза, в результате которого показано отсутствие скоростных аномалий, которые могут быть отнесены к плотностным и вызывать значимый эффект в гравитационном поле;

- необходимо учитывать форму дневного рельефа при построении сейсмических разрезов.

Интерпретация систем годографов первых вступлений преломленных волн проведена в программе «Годограф» по методу однородных функций [3] для двумерно-неоднородной модели среды и допускает уменьшение скорости с глубиной. В результате совместной обработки сейсмических разрезов построены скоростные карты-срезы для интервала абсолютных отметок 110 – 160 м через каждые 5 м.

Совместный сейсмо-гравитационный анализ вдоль линий детальных профилей позволил установить трехслойную модель строения верхней части осадочных отложений (табл. 1). Интерпретация сейсмических разрезов выполнена путем отождествления границ 2-го рода с геологическими границами. Плотностной разрез получен в ходе двумерного моделирования (априорная модель задана по эмпирическим зависимостям Гарднера скорость – плотность).

Табл. 1. Петрофизическая характеристика верхней части разреза района исследований.

| Слой | Состав | Мощность, м | Скорость Vp, м/с / градиент скорости, 1/с | Плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Верхний, Q4 | Новейшие четвертичные отложения (пески, супеси, суглинки, глины, галечники) | от 2-3 до 15-20 | от 400-600 до 1400-1800 / 90-180 | 1,93 (средняя) (1,90-1.95) |
| 2. Промежуточный, Q4-C1 | Моренные отложения (песчано-глинистая и известково-глинистая фракция, крупные обломки и валуны) | ~15 | от 1400-1800 до 2200-2400 / 10-40 | 2,15 (средняя) (2,07 – 2,23) |
| 3. Нижний, C1 | чередование терригенных и карбонатных пачек | >50 | > 2200-2400 / 35-60 | 2,38 (средняя) (2,35 – 2,47) |

Наиболее ярким элементом на исследуемой территории, выявленным по данным сейсморазведки, является прогиб север-северо-западного простирания в восточной части Александровского плато. Он проявлен как в морфологии подошвы верхнего слоя, так и на картах-срезах скоростей зоной пониженных скоростей в интервале абс. отметок 155 – 145 м. Борта прогиба характеризуются высоким горизонтальным градиентом скорости: на отрезке 50 метров изменение скорости продольных волн составляет 400 м/с. К прогибу приурочена отрицательная гравитационная аномалия амплитудой более 50 мкГал.

В восточной части планшета (непосредственно под дер. Александровка) кровля верхнего горизонта в среднем выше на 5 м остальной части, а скорости повышены на 400-1000 м/с в толще мощностью до 20 м. В то же время в аномальном гравитационном поле подобной зависимости нет, но наблюдается ряд локальных положительных и отрицательных аномалий, имеющих прямую корреляцию со скоростными аномалиями. Однако в силу гетерогенного строения моренных отложений часто наблюдаются сближенные как по латерали, так и по глубине скоростные аномалии, идентифицируемые как разноплотные включения, суммарные гравитационные эффекты которых частично или полностью скомпенсированы. Только непосредственное совместное сейсмо-гравитационное моделирование позволяет выяснить характеристику плотностного разреза. По этой же причине не удается установить надежную корреляционную связь между сейсмическими границами или срезами скоростей и аномалиями гравитационного поля для распространения сейсмических профильных результатов на площадь, покрытую гравитационной съемкой.

С другой стороны, сейсмические изображения среды на скоростных разрезах и картах-срезах могут быть искажены ввиду некоторых факторов. Например, нерегулярная сеть сейсмических наблюдений приводит к искажению вида сейсмических аномалий в плане. Другим примером может являться неоднозначное истолкование сейсмических разрезов, связанное с наличием на них скоростных полей, рассчитанных по одному или двум сейсмическим лучам. Подобные искажения выявлены и сведены к минимуму в ходе двумерного моделирования на совместных детальных сейсмо-гравитационных профилях.

Список литературы

- Ермаков А.П., Лыгин И.В. Особенности совместного сейсмического и гравитационного моделирования вдоль профилей Глубинного Сейсмического Зондирования (ГСЗ) // Российский геофизический журнал. 2006. №43-44. с. 17-23;

- Лыгин И.В., Булычев А.А., Гилод Д.А., Соколова Т.Б., Фадеев А.А. Результаты гравиметрических исследований на геофизическом полигоне в Калужской области // Вестник Московского Университета. Геология, 2014, № 2, с 3-10.

- Piip V.B. 2D inversion of refraction traveltime curves using homogeneous functions. Geophysical Prospecting, 2001. P. 461-482;