ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

Автор: Ефремов Кирилл Дмитриевич, магистрант 2 года

Руководитель: к.ф.м.н., доцент Большаков Дмитрий Константинович

Кафедра геофизических методов исследований земной коры

Электротомография, как один из основных методов электроразведки, применяется для решения широкого круга задач при профильных исследованиях. Площадные исследования с применением электротомографии мало распространены. Это связано с целым рядом причин: значительный объем полевых измерений и, как следствие, малая скорость выполнения работ, и повышенные требования к возможностям аппаратуры, т.к. требуются измерения с большим количеством электродов. Дополнительные трудности вызваны почти полным отсутствием средств обработки и способов интерпретации полученных данных, соответствующих современным стандартам.

Предлагаемая технология многосегментных измерений позволяет выполнять измерения с большим количеством электродов без существенной потери времени. Технология многосегментных измерений обладает несколькими преимуществами. Во-первых, - возможность выполнения площадных измерений со стандартной 48 канальной аппаратурой, без ее модификации. Во-вторых, - возможностью быстрой попарной коммутации сегментов, без необходимости перемещения измерительной станции и перекладывания сегментов кос (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения электродов и сегментов кос

Для обработки полученных результатов было написано специальное программное обеспечение, позволяющее работать с трехмерными данными электротомографии.

Представленные практические результаты электротомографических измерений демонстрируют возможность реализации площадных измерений по предложенной методике, без существенных временных затрат и без модификации аппаратуры (рис. 2).

Рис. 2. Изометрическая проекция результатов 3D инверсии. Шкала цветности соответствует изменению удельного электрического сопротивления модели