Восстановление палеополей напряжений с использованием

особенностей строения зеркал скольжения (Горный Крым)

Руруа М.Г.

Студентка

Московский государственный университет имени Ломоносова,

геологический факультет, Москва, Россия

mariarurua@gmail.com

Поверхность скольжения – это термин, который используется для обозначения поверхностей разрыва в отполированных породах или покрытых наростом вторичных минералов. Зеркала скольжения часто имеют небольшие ступеньки, обычно перпендикулярные направлению штриховки. Они традиционно интерпретировались как показатели направления скалывания, причем считается, что ступенька обращена в направлении перемещения противоположного крыла разрыва [3]. Трещины скалывания  возникают при сжатии при существенной разнице между главными напряжениями, обуславливающей наличие значительных касательных напряжений [1, 2].

Цель работы состояла в том, чтобы восстановить палеополя напряжений, с которыми связано формирование деформаций мезоуровня (зеркал скольжения) в породных комплексах разного возраста юго-восточной части Крымского полуострова. Отбор образцов проходил на трех объектах: Школьный карьер, плато Патиль и «Свиной» ставок. На обнажениях компасом измерялись элементы залегания поверхности и штриховки зеркал скольжения. Каждый образец был привязан GPS-координатами и высотной отметкой. Из образцов были сделаны шлифы и выпилены ориентированные кубики для измерения скоростей сейсмических волн и анизотропии магнитной восприимчивости. Данные обрабатывались с помощью компьютерных программ FaultKin и Stereonet. По результатам построены эллипсы напряжений, определяющие ориентировку напряжений сжатия или растяжения. Описание шлифов дополнено рентгенографией глинистой составляющей зеркал скольжения и вмещающих пород.

На основе полученных результатов по оценке поля напряжений для Горнокрымской территории можно сформулировать следующие выводы:

- При формировании зеркал скольжения часто присутствует вторичное минералообразование на зеркалах, представленное такими минералами как: гидрослюда, хлорит, смектит и цеолит. Их присутствие в качестве вторичных минералов показывает, что температура гидротермального процесса находится в пределах 50-100(С.

- По анализу шлифов, зеркала скольжения схожи с бластомилонитами - перетертыми частями вмещающих пород с директивными текстурами.

- Большая часть сопряженных с зеркалами разрывов  имеет сдвиго-сбросовую кинематику.

- В юрское время доминировало круто падающее на юго-юго-восток сжатие (субмеридиональное). Растяжение, напротив, имеет пологую, до горизонтальной ориентировку субширотного простирания.

- Такое расположение главных кинематических осей подтверждается результатами компьютерной обработки сейсмических скоростей Р и S волн. Короткие оси эллипсов сопоставимы с осью сжимающего напряжения.

- Деформации, зафиксированные зеркалами скольжения, разновозрастные.

Литература

1.   Кирмасов А.Б.  Основы структурного анализа. – М.: Научный мир, 2011. – 368 с.

2.   Структурная геология и тектоника плит: в 3-х томах: Т. 1. Пер. с англ. / Под ред. Сейферта. – М.: Мир, 1990. – 315 с.

3.   Davis, George H. (George Herbert), Stephen J. Reynolds, 1942 – Structural geology of rocks and regions. – New England Book Component, 2nd ed. – 776 p.